漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测招标文件

报建编号：3506011802240214

招标项目编号：E3506010601800143004

招标人：漳州市展沅环境科技有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：卓芝

招标代理机构编制人：刘银燕

招标文件编制日期：2020年1月15日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

投标人须知正文部分	21

1. 总则	21

2. 招标文件	23

3. 投标文件	23

4. 投标	25

5. 开标	26

6. 评标	27

7. 合同授予	29

8. 纪律和监督	31

9. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心	31

10. 电子招投标基本要求	32

11. 需要补充的其他内容	32

第三章  评标办法	37

综合评估法	38

第四章  合同条款及格式	44

第五章  投标文件格式	53

第一部分  资格商务文件	62

一、投标函及投标函附录	62

（一）投标函	62

（二）投标函附录	63

二、资格审查资料	64

（一）投标人基本情况表	64

（二）法定代表人资格证明书	65

（三）授权委托书	66

（四）投标人基本账户信息	67

（五）投标保证金有关单据扫描件	68

（六）项目组人员到位承诺书	69

（七）拟派项目负责人简要情况表	70

三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）	72

四、无行贿犯罪记录承诺书	73

五、其他资料（如有时）	74

## 招标公告

漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测

招标公告

1.招标条件

本招标项目漳州市区内河水环境综合整治PPP项目（项目名称）已由 漳州市发展和改革委员会 以 漳发改审【2017】99号文批准建设，项目业主为漳州市展沅环境科技有限公司，建设资金来自业主自筹，招标人为漳州市展沅环境科技有限公司，委托的招标代理单位为福建兴诚建工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的基坑工程监测进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：漳州市芗城区、龙文区、高新区、龙海市程溪镇。

2.2工程建设规模：河道污染源整治工程（排水现状分析、污染源调查、生活污染源收集处理（不含工业、农业污染治理）等）、内河整治工程 （河道清淤工程、河道补水工程、水生态修复工程、水环境智慧监管系统建设工程等）、农村污水整治工程（农村污水收集与处理、农村池塘整治工程等）、漳州市智慧排水信息系统平台建设工程 （基础数据建设、智慧排水信息系统平台建设、调度中心基础软硬件建设、物联网设备建设等）和厂网河一体化联合调度系统建设工程。具体建设内容以经漳州市住房和城乡建设局组织评审确认的项目总体方案为准。漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测基坑个数约150个，基坑面积约20~500㎡/个，开挖深度4~12m。本招标项目监测服务费约300万元。

2.3招标范围和内容：漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测,主要监测项目包含但不限于变形监测、水位观测和深层土体位移监测、锚索、锚杆应力监测、内支撑轴力监测等；具体监测项目和数量以招标人提供的基坑工程设计文件及招标人下达的任务书为准，若任务书和设计文件不一致，以任务书为准。

2.4 监测服务费：本招标项目监测服务费约300万元。

2.5 监测服务期限：从基坑土方开挖时至基坑周边土方回填完毕并提交书面报告止。监测次数根据项目地质情况、设计施工图要求、有关规范、实际经验及施工现场进度情况确定。

2.6质量要求：符合国家及行业现行标准、规范的相关规定，包括：设计规范、勘察规范、施工规范、测试标准、验收标准、行业管理规定等。

3.投标人资格要求及资格审查办法

3.1投标人须具备独立的法人资格，并具备有效的企业法人营业执照；

3.2本招标项目要求投标人须具备以下资质之一：

①建设行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质；

②同时具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质。

3.3投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且应为投标人的本企业在岗人员。

3.4本招标项目不接受联合体投标。

3.5投标人“工程业绩”要求：不要求。

3.6本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年1月17日 00:00:00至2020年1月21日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（漳州版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2020年2月6日16:00时前（指款项到达指定账户时间）汇至招标人指定账户。

6.2投标保证金提交的金额：陆万元整（¥60000.00）。

6.3投标保证金提交的方式：①现金形式（从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式）；②或银行保函形式；③或工程担保公司出具的担保保函形式；④或保险公司出具的投标保证保险形式。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年2月7日08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)上发布。

9.联系方式

招标人：漳州市展沅环境科技有限公司

地址：漳州市芗城区延安北路49号吉龙大厦7楼 ，邮编：363000

电子邮箱:/

电话：0596-2879916，传真：/

联系人：陈先生

招标代理机构：福建兴诚建工程管理有限公司

地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼，邮编：363007

电子邮箱:zzcjzb@126.com

电话：0596-2667020，传真：0596-2950888

联系人： 小陈

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局

地址：漳州市胜利东15-1建设大厦

联系电话：0596-2931236

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2945642

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外——填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标人须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

（4）本招标文件中“以上”的含本数，“以下”的不含本数。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳州市展沅环境科技有限公司 地址：漳州市芗城区延安北路49号吉龙大厦7楼 联系人：陈先生 电话：0596-2879916 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建兴诚建工程管理有限公司 地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼 联系人：小陈 电话：0596-2667020 |
| 3 | 1.1.4 | 招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（若有） | 招标项目名称：漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测 报建编号：3506011802240214 招标项目编号：E3506010601800143004 标段名称（如果有）：不适用 标段编号（如果有）：不适用 招标人允许投标人参加投标的标段数量：不适用 招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用 |
| 4 | 1.1.5 | 项目建设地点 | 漳州市芗城区、龙文区、高新区、龙海市程溪镇 |
| 5 | 1.1.6 | 项目建设规模 | 河道污染源整治工程（排水现状分析、污染源调查、生活污染源收集处理（不含工业、农业污染治理）等）、内河整治工程 （河道清淤工程、河道补水工程、水生态修复工程、水环境智慧监管系统建设工程等）、农村污水整治工程（农村污水收集与处理、农村池塘整治工程等）、漳州市智慧排水信息系统平台建设工程 （基础数据建设、智慧排水信息系统平台建设、调度中心基础软硬件建设、物联网设备建设等）和厂网河一体化联合调度系统建设工程。具体建设内容以经漳州市住房和城乡建设局组织评审确认的项目总体方案为准。漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测基坑个数约150个，基坑面积约20~500㎡/个，开挖深度4~12m。本招标项目监测服务费约300万元。 |
| 6 | 1.1.7 | 工程项目施工预计开工日期和建设周期 | 工程项目施工预计开工日期：/ 建设周期：/至/或注明总工期为/日历天。 |
| 7 | 1.1.8 | 投资总额 | 本招标项目监测服务费约300万元 |
| 8 | 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 9 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 10 | 1.3.1 | 招标范围 | 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测，主要监测项目包含但不限于变形监测、水位观测和深层土体位移监测、锚索、锚杆应力监测、内支撑轴力监测等；具体监测项目和数量以招标人提供的基坑工程设计文件及招标人下达的任务书为准，若任务书和设计文件不一致，以任务书为准。 |
| 11 | 1.3.2 | 监测服务期限 | 从基坑土方开挖时至基坑周边土方回填完毕并提交书面报告止。监测次数根据项目地质情况、设计施工图要求、有关规范、实际经验及施工现场进度情况确定。 |
| 12 | 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家及行业现行标准、规范的相关规定，包括：设计规范、勘察规范、施工规范、测试标准、验收标准、行业管理规定等。 |
| 13 | 1.4.1 | 投标人资质要求、能力、信誉 | 1、投标人须具备独立的法人资格，并具备有效的企业法人营业执照； 2、资质要求： 本招标项目要求投标人须具备以下资质之一： ①建设行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质； ②同时具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质。 3、工程业绩要求： 投标人“工程业绩”要求：不要求。 4、监测单位不得与被监测项目的基坑开挖与支护施工单位、监理单位有任何隶属关系和经济利害关系。 5、基坑监测人员要求： （1）项目负责人资格要求： 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且应为投标人的本企业在岗人员。 （2）其他主要人员要求： 拟担任本项目的其他主要监测人员至少包括： ①监测技术负责人 1 人，须具有合法有效的岩土工程相关专业中级及以上职称。 ②测量技术负责人 1 人，须具有合法有效的测量工程相关专业中级及以上职称。 注：①以上为招标时最低要求，实际监测时人员配置应符合相关规定及监测服务工作的需要，若招标人认为中标人的人员配置不能满足监测服务工作的需要，招标人有权要求增加相关人员，中标人应无条件配合。 ②上述人员均应为投标人的本企业在岗人员。所谓投标人的本企业在岗人员，以注册执业证书上的注册单位为准或以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ③以上人员须提供身份证、职称证书（如有）、注册证书（如有）等的原件扫描件。 ④人员的专业类型，要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准；其他人员以职称证书或毕业证书上注明的专业为准。 （3）驻点服务要求：因本招标项目基坑监测地点分散，为方便工作协调及进度跟进，中标后，中标人拟派出的基坑监测人员（含项目负责人）应提供驻点服务常驻招标人公司配合工作直至基坑监测工作结束。如无法满足本要求的，招标人有权取消其中标资格。 7、其他要求：具体要求详见招标文件第三章“评分标准”和第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 14 | 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受 应满足下列要求：/ |
| 15 | 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 不得存在第二章“投标人须知正文部分”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。 |
| 16 | 1.9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场。 （1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 （2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 （3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 （4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 （5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。传真号：0596-2950888，电子邮箱：zzcjzb@126.com。 |
| 17 | 1.11.3 | 偏差 | 不允许 |
| 18 | 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 19 | 2.2.1 | 投标人要求 澄清招标文件 | 投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在2020年 1月22日10时00分前将要求澄清的内容以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，逾期招标人不予以受理。 a.通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交； b.传真：0596-2950888； c.邮件：zzcjzb@126.com。 无论投标人以哪种形式提交问题，均须以电话方式向招标代理机构确认。 |
| 20 | 2.2.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改： 中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）； 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/)。 注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2020年 1月22日17 时30分前发布。 当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。 投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 21 | 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 22 | 3.2.1 | 监测服务费 | 1、本监测项目单价最高限价按附表中所列监测项目（1-6）各单价的40%计取，即本招标项目最高控制价费率为40%【附表是指（下同）：本招标文件第五章《基坑监测技术要求》附表《漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测项目最高控制价清单》】。投标人的投标报价应按费率的形式进行报价，且投标人的投标报价费率不得高于最高控制价费率。若投标人的投标报价未按费率的形式进行报价的或高于最高控制价费率的，视为不响应招标文件的要求，按废标处理。 2、本项目监测服务费采用固定单价加风险包干的合同方式。最终结算时，监测服务费=附表中所列监测项目（1-6）监测项目单价*中标费率*实际工程量+按中标费率调整后的技术工程费。若招标人提供的基坑工程设计文件及招标人下达的任务书中要求的部分监测项目不在附表中所列监测项目中，中标人仍应按要求进行监测服务，费用已包含在总基坑监测费中，不再另行计算。 3、本项目的投标报价是投标人为完成本招标项目范围内一切基坑监测工作所产生的所有费用，包括但不限于招标人提供的基坑工程设计文件中要求的所有监测项目的监测费用、监测方案编制费及监测方案专家论证费用、监测所需的坐标控制点和水准点等相关资料的购买费用、所有机械进出场费用、按照规范规定要求需要增加或调整的监测项目费用及为实施和完成本项目全部监测服务工作所需的全部费用。合同履行期间，中标费率不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素、工程规模的变化而进行调整。投标人应根据本招标文件规定的工作范围结合自身的能力自行测算其费用。 4、投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑监测服务的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。 |
| 23 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后120日历天。 |
| 24 | 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的金额：陆万元整（¥60000.00） 投标人可以使用下列形式提交： （1）现金（电汇或者银行转账）形式: 应在2020年2月6日16：00前（指款项到达指定账户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800143004（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国银行漳州分行营业部 账户名称：漳州市展沅环境科技有限公司 账 号：416977865449 银行存款利率类型为：不计息，招标人在招标文件规定时间内无息退还投标保证金。 （2）银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （4）保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 注：①投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子公章）作为投标文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第33项规定，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作。 ③以现金形式提交投标保证金的，为方便投标保证金的退还，投标人应另行准备壹份投标保证金退还材料：投标保证金收款收据、电汇或银行转账凭证和开户许可证复印件（均加盖投标人单位公章）于开标现场提交给招标人或招标代理机构。 ④投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 25 | 3.4.3 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （5）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （6）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的。 |
| 26 | 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 27 | 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 28 | 3.7.1 | 要求提交的 投标文件内容 | 资格商务文件：要求提交； 基坑监测大纲：不要求提交； |
| 29 | 3.7.3 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（漳州版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 投标文件编制和加密要求： 资格商务文件、基坑监测大纲（如有）等全部投标文件内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；.nZZTF格式的备用电子版投标文件刻录到光盘或者存到U盘中密封在一个封套中（封口处应密封并加盖投标人单位公章），封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人单位公章后携带至开标现场。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)于开标前带至开标现场。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 |
| 30 | 3.7.3 | 投标文件所附证书证件、单据要求 | 投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。 |
| 31 | 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 第六章“投标文件格式”中要求盖单位公章是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。 |
| 32 | 4.1.2 | 投标截止时间 | 时间：2020年2月7日 08:30:00 |
| 33 | 4.1.5 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：2020年2月7日08:30:00前 提交地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 密封要求：无需密封 |
| 34 | 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：2020年2月7日08:30:00； 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。 |
| 35 | 5.2.2 | 投标文件解密方式 | 1.本项目投标文件解密采用开标现场解密。首先由投标单位用生成电子投标文件的CA数字证书解密；待投标人解密完成后，由招标人进行解密。 2、现场开标解密具体要求如下： 投标人的授权委托人（或法定代表人）须携带已经激活并审核通过的CA到场开标，并将投标保证金有关单据凭证复印件加盖投标人单位公章提交给招标代理机构；投标人的授权委托人（或法定代表人）应在投标截止时间后进行现场投标文件解密。 注：①所有投标人都应按规定开标时间准时到场开标，参与投标文件解密。在所有投标人解密完成之后，授权委托人（或法定代表人）逾期或未到指定地点进行投标文件解密的，视为投标人自愿放弃投标资格。 ②现场主持人宣布开标会议结束前，投标人须留在开标现场，注意听从代理机构主持的安排，否则错过解密时间，后果自行负责。 ③解密截止时间：投标人在开标现场的解密机前排队依次有序参与投标文件解密，直至全部投标人投标文件解密完成后，解密工作结束。当开标现场解密机前无响应解密的投标人时，如尚有部分投标人的投标文件未办理解密，招标代理机构主持人当场询问是否还有需要解密投标文件的投标人，没有人再响应的，则宣布解密投标文件截止时间。解密截止时间后，投标人逾期要求解密的，招标人不予受理。 3、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州台商投资区行政服务中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。 4、投标人有以下情形之一的投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 |
| 36 | 5.2.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案： （1）若为投标人原因导致投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 37 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面专家5人。 2、技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库内随机抽取。 |
| 38 | 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 39 | 6.3.3 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐中标候选人的人数：1个 |
| 40 | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 41 | 7.1 | 中标候选人 公示媒介及期限 | 根据闽发改规【2018】444号文规定，招标项目仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十天。 招标人的中标候选人公示（暨中标结果公示）将在下列网站进行公示： ①中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）； ②福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn）； ③漳州市工程项目交易中心网(http://www.zzgcjyzx.com/Front/) |
| 42 | 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 43 | 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金：要求 履约担保金额：中标价的10% 履约保证金的形式：履约担保以银行转账或电汇或银行保函的方式提交（银行保函须由中标人开立基本帐户的银行开具） 缴交时间：中标人须在领取中标通知书后7天内且在合同签订前缴交。 账户名称：漳州市展沅环境科技有限公司 开户银行：中国银行漳州分行营业部 账号：416977865449 履约担保期限：履约担保有效期至本工程所有监测工作完成且提交完整的检测资料止。 履约担保的退还：待本工程所有监测工作完成且提交完整的监测资料后15个工作日内一次性无息退还。 |
| 44 | 7.7 | 签订合同 | 中标人应在中标候选人公示期满后3日历天内领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在领取中标通知书后起7天内且在合同签订前缴交履约担保；中标人应在接到中标通知书后10个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，并及时配合招标人进行基坑工作监测。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收投标保证金及提交的履约保证金。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构领取中标通知书）。 即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 |
| 45 | 8.5.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局 地点：漳州市胜利东15-1建设大厦 电话：0596-2931236 |
| 46 | 9 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网 网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心 地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 联系电话：0596-2945642 |
| 47 | 10 | 电子招投标基本要求 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（漳州版）。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 电子投标文件具体要求： 1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 2、投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。 6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 7、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 |
| 48 | 11 | 需要补充的其他内容 | 11.1 投标费用 ①投标人应承担投标文件的编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人或代理机构对上述相关费用不负任何责任。 ②本工程的招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文和国家发改委办公厅发改办价格[2003]857号文规定标准的60%计取（以中标价为计费基数），由招标人支付。 ③中标人应按闽价通告【2018】9号文规定标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 11.2本项目最高控制价费率为40%，相对应的监测费为300万元，中标价总金额计算暂按该比例进行换算。（本条款仅作为代理费支付及履约保证金缴交中标价计算参考） 11.2中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保和签订合同的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 11.3中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和拟派项目负责人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人、其拟派项目负责人自开标之日起前3年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 11.4投标人不得与本项目基坑开挖与支护施工单位、监理单位有任何隶属关系或其他利害关系。本项目基坑开挖与支护施工单位为中国建筑股份有限公司；监理单位为福建越众日盛建设咨询有限公司、四川省城市建设工程监理有限公司、厦门长实建设有限公司、福建华宇顺建设发展有限公司、福建宇宏工程项目管理有限公司、厦门仁铭工程顾问有限公司。 11.5驻点服务要求：因本招标项目基坑监测地点分散，为方便工作协调及进度跟进，中标后，中标人拟派出的基坑监测人员（含项目负责人）应提供驻点服务常驻招标人公司配合工作直至基坑监测工作结束。如无法满足本要求的，招标人有权取消其中标资格。 11.6未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |

### 投标人须知正文部分

#### 1. 总则

1.1招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对基坑工程监测进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表第1项。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

    - 招标项目名称、招标项目编号和标段划分：见投标人须知前附表第3项。

    - 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

    - 项目建设规模：见投标人须知前附表第5项。

    - 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表第6项。

    - 投资总额：见投标人须知前附表第7项。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表第8项。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表第9项。

1.3招标范围、监测服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表第10项。

1.3.2 监测服务期限：见投标人须知前附表第11项。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表第12项。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表第13项；

（2）工程业绩要求：见投标人须知前附表第13项；

（3）项目负责人资格要求：见投标人须知前附表第13项；

（4）其他主要人员要求：见投标人须知前附表第13项；

（5）其他要求：见投标人须知前附表第13项。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1款和投标人须知前附表第14项的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的基坑开挖与支护施工单位以及监理单位有隶属关系或者其他利害关系；

（10）本项目投标截止时仍处于这被有关行政主管部门、司法机关依法暂停或者取消投标资格；

（11）被有关行政主管部门责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在近三年内所监测的项目发生重大质量问题并负有责任的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网的查询结果为准）；

（15）投标人或拟任项目负责人被建设行政主管部门责令不能承揽新的监测业务的；

（16）其负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（17）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场。

1.9.2招标人应明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10分包

本项目严禁分包。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见本招标文件中双下划线或加黑斜体字部分。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标基坑监测大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标人须知前附表第17项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

#### 2. 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

2.1.1招标公告（或投标邀请书）；

2.1.2投标人须知；

2.1.3评标办法；

2.1.4合同条款及格式；

2.1.5监测技术要求；

2.1.6投标文件格式；

2.1.7投标人须知前附表第18项规定的其他资料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清、修改

2.2.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第32项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

#### 3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1资格商务文件

一、投标函及投标函附录

二、资格审查资料

三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）

四、无行贿犯罪记录承诺书

五、其他资料（如有时）

3.1.1.2基坑监测大纲（如有时）

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1所指的投标保证金。

3.2监测服务费

3.2.1本招标项目的监测服务费金额和费用组成见投标人须知前附表第22项。

3.2.2所有根据合同或其他原因应由中标人支付的税金和其他应缴纳的费用都要包括在合同金额中。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表第23项另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表第24项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保证金银行保函格式见投标须知附件2-1。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。

3.4.2投标人不按投标人须知前附表第24项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金退还

3.4.3.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金或投标保函原件。

3.4.3.2招标人在与中标人签订合同后5日内，按本投标人须知第3.4.3.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.4投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料

投标人应按第六章投标文件格式所规定的要求提供资格审查资料，以证明其满足投标人须知前附表第13项规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制与加密

3.7.1 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第28项。

3.7.2 投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附的证书证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表第31项。投标人应当按投标人须知前附表第29项的规定编制与加密投标文件。

#### 4. 投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第46项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第32项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函提交投标保证金的，应当按照投标人须知前附表第33项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4.1.6由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标人须知前附表第33项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

4.1.7投标人所提交的投标文件均不予退还。

4.1.8到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

4.2投标文件的修改与撤回

投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间前可以多次对已经递交的投标文件进行修改、替换或者撤回。

#### 5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第34项规定的开标时间、地点进行公开开标。

5.2开标程序

5.2.1招标人在投标人须知前附表第34项规定的开标时间、地点进行线下公开开标，所有投标人均应准时到场参加开标。

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出；招标人应当场做出答复。招标代理机构应当使用书面形式记录并保存异议的提出和答复情况。

5.2.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标人须知前附表第35项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第36项。

5.2.3所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。（本项目不适用）

5.2.4解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、统一社会信用代码、投标人代表号（本项目不适用）、项目负责人证书编号、投标保证金金额、监测服务费、质量目标、监测服务期、投标文件解密情况等。

5.3开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应在开标现场提出；招标人应当场做出答复。招标代理机构应当使用书面形式记录并保存异议的提出和答复情况。

5.3.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（3）异议事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

5.3.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（1）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（2）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（3）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（4）超过异议时效的。

5.3.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第37项。

6.1.2评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6.1.3招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

6.1.4评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.1.6评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第38项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

（1）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（2）评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

（3）评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

（4）招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

（5）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

（6）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式见附件2-2和投标人的“问题的澄清”格式见附件2-3。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第40项。

（7）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

（8）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（9）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

（10）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

（11）评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

1）基本情况和数据表；

2）评标委员会成员名单；

3）符合要求的投标一览表；

4）否决投标的情况说明；

5）评标标准、方法或者评标因素一览表；

6）投标人排序情况一览表

7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项规定）和签订合同前要处理的事宜；

8）澄清、说明、补正事项。

（12）评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（13）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

6.3.3评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第39项。

#### 7. 合同授予

7.1中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

7.1.1招标人的名称、地址和联系方式；

7.1.2招标项目名称；

7.1.3评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

7.1.4评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

7.1.5被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

7.1.6推荐的中标候选人名单及其排序；

7.1.7中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人工程业绩（如有时）、证书编号；

7.1.8中标候选人的工程业绩（如有时）；

7.1.9中标候选人的监测服务费、监测服务期、质量标准等；

7.1.10异议的渠道和方式。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

7.4.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.4.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.4.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，若其他中标候选人均无法确定为中标人可以重新招标。

7.4.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.5中标通知

7.5.1在投标人须知前附表第24项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5.2依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（1）招标人的名称、地址和联系方式；

（2）招标项目名称；

（3）中标人名称及其中标金额；

（4）评标委员会成员名单。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第43项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。除投标人须知前附表第43项另有规定外，履约保证金不应超过中标监测服务费的 10%。履约保证金应在监测服务期满后七天内返还。

7.6.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第44项规定的时间内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

#### 8. 纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

8.5.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

8.5.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第45项。

#### 9. 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心

见投标人须知前附表第46项

#### 10. 电子招投标基本要求

见投标人须知前附表第47项

#### 11. 需要补充的其他内容

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2重新招标和终止招标

11.2.1有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

11.2.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

11.2.3招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

11.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第48项。

附件2-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方

（项目名称及标段）     标段的投标，                        （银行名称）

（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

附件2-2：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

（项目名称及标段）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。

2.                                                                                                                            。

.....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过电子交易平台回复本评标委员会。

年     月     日

附件2-3：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称及标段）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                              。

2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位公章）

年       月       日

## 第三章  评标办法

说明：

1、评标办法前附表内容与后面内容不一致的，以评标办法前附表内容为准。

### 综合评估法

评标办法前附表

| 项号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 资格评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 2 |  |  | 投标文件个人盖章或盖单位公章 | 根据第六章“投标文件格式”的规定有法定代表人或其委托代理人个人盖章或加盖单位公章。由法定代表人个人盖章的，应附法定代表人身份证明；由代理人个人盖章的，应附授权委托书。身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
| 3 |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
| 4 |  |  | 营业执照 | 提交符合招标文件要求的有效的营业执照 |
| 5 |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 6 |  |  | 投标人“工程业绩”要求 | 投标人“工程业绩”要求：不要求 |
| 7 |  |  | 投标人拟派项目负责人“工程业绩”要求 | 投标人拟派项目负责人“工程业绩”要求：不要求； |
| 8 |  |  | 项目负责人 | 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且应为投标人的本企业在岗人员。 |
| 9 |  |  | 其他主要人员 | 1、拟担任本项目的其他主要监测人员至少包括： ①监测技术负责人 1 人，须具有合法有效的岩土工程相关专业中级及以上职称。 ②测量技术负责人 1 人，须具有合法有效的测量工程相关专业中级及以上职称。 2、投标人须在投标文件中提交《项目监测机构人员到位及驻点服务承诺书》。在工程开工前，由中标人按照招标文件和项目实际需求的配备标准，配备其他相应监测人员。 以上人员配备为招标时最低要求，实际监测时人员配置应符合相关规定及监测服务工作的需要，若招标人认为中标人的人员配置不能满足监测服务工作的需要，招标人有权要求增加相关人员，中标人应无条件配合。 3、投标人若项目监测机构人员不能按投标文件的承诺到位，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： 工程开工后，如因中标人原因需要更换个别人员的，则所更换的人员必须具有同等或更高的资历，应向招标人提交书面报告并经同意后方可更换人员。如中标人未经招标人同意擅自更换监测人员的，则招标人有权对中标人罚款3000元/人•次。如发生同样情况3次的，则招标人有权与中标人中止其合同。 |
| 10 |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1款规定 |
| 11 |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形 |
| 12 | 2.2 | 商务评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1款规定 |
| 13 |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1款规定 |
| 14 |  |  | 监测服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
| 15 |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3款规定 |
| 16 |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1款规定 |
| 17 |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
| 18 |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对通过初步评审的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，评标委员会应按评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人（若有）。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序（以唱标平台上公布的投标人序号为投标人的代表号）。

- 初步评审标准

2.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2商务评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1评标前的准备工作

3.1.1招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必须的资料和信息。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.1.3评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先初步评审、后基坑监测大纲（如有）评审、再详细评审的顺序进行评审，初步评审合格的，方可进入基坑监测大纲（如有）评审和详细评审。有对基坑监测大纲进行评审的，经评标委员会同意，可以在初步评审之前进行基坑监测大纲评审。

3.2初步评审

3.2.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2条规定的初步评审标准对所有投标人的投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审。

3.2.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标，不得进入详细评审：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.2.3投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.3详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标人根据以下评分标准进行评分。

3.3.1评标分项分值分配

| 评标总分 | 综合实力Ai 满分值 | 投标报价Bi 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 100分 | 30分 | 70分 |

3.3.2评分标准

| 分项 | 子项 | 子项目及分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力Ai （满分30分） | 项目负责人（满分6分） | （1）项目负责人具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格且具有高级工程师职称的加2分；项目负责人具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格且具有教授级高级工程师职称的加6分。（本项满分6分） |  |
|  | 企业业绩（满分21分） | 投标人“工程业绩”：投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）每具有一项漳州地区内安全等级为一级的基坑或边坡监测服务业绩的加3分，每具有一项漳州地区外安全等级为一级的基坑或边坡监测服务项目的加1分。（本项满分21分） “工程业绩”应附上合同（或协议书）的扫描件，否则，其业绩不计。 ①“工程业绩”时间以签订合同（或协议书）的日期为准。 ②若合同（或协议书）中未标明招标文件中设置的“工程业绩”指标，应提交能恰当说明上述特征的设计单位加盖完整图章的正式图纸设计说明作为证明材料，否则其业绩不计。 |  |
|  | 本地化服务（满分3分） | 为保障本项目的实时服务，投标人为在漳州市行政区域内注册登记的独立法人企业，或在漳州市行政区域内具有分支机构的，得3分。（本项满分3分） 注：若投标人为在漳州市行政区域内具有分支机构的，还应提供分支机构的营业执照，否则不计分。 |  |
| 投标报价Bi （满分70分） | 本监测项目单价最高限价按附表中所列监测项目（1-6）各单价的40%计取，即本招标项目最高控制价费率为40%。投标人的投标报价应按费率的形式进行报价，且投标人的投标报价费率不得高于最高控制价费率。若投标人的投标报价不按费率的形式进行报价的或高于最高控制价费率的，视为不响应招标文件的要求，按废标处理。 评标基准价：以通过初步评审的所有有效投标人中的最低有效投标报价作为评标基准价，评标基准价对应分值为满分（即70分）。 （3）确定评标价：通过初步评审的各有效投标人的投标报价作为其评标价。 （4）投标报价分计算： 投标报价得分计算式： 投标报价得分=投标报价满分分值-（Ai-评标基准价）÷评标基准价×100×Q 其中，Ai 为各有效投标人的评标价；Q为评标价每偏离评标基准价1%的取值： 当有效投标人的投标报价为最低有效投标报价时，则其投标报价分为满分；当有效投标人的投标报价＞评标基准价时，Q的取值为0.5。 说明:投标报价得分保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入) 注：若投标人的投标报价明显低于其他有效投标人的投标报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，评标委员会有权要求其作出书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。 |  |
| 总分 | 100分 |

3.3.3投标人得分计算

（1）评标委员会按照本评分办法，分别对各投标人的综合实力、投标报价等指标进行评分，去掉投标人各指标所得的最高评分和最低评分后，对指标其余得分进行算术平均，求得投标人综合评标指标得分、，对该两项指标得分进行算术求和，得到投标人的投标得分（=1，2，3…；指投标人）。

（2）投标人的投标得分计算表

| 评 委 指 标 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | n | 指标得分(去掉最高、最低分后进行算术平均) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合实力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标得分计算 | 公 式 | 投标得分 |
|  | 投标得分=+ |  |

3.3.4说明及要求

（1）评标委员会取平均分计分时，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

3.4投标文件的澄清

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5评标结果

3.5.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

3.5.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

3.5.3评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.5.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.5.5对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

- 附则

4.1在抽取中标候选人过程中，如出现由于招标人或招标代理机构的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

4.2所有抽球过程实行全程录音录像监控并保存。

4.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

4.4评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

## 第四章  合同条款及格式

建设工程勘察合同(GF--2000--0204)

（岩土工程设计、治理、监测）

工程名称：

工程地点：

合同编号：

证书等级：

发 包 人：

承 包 人：

签订日期： 年  月   日

# 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目

# 基坑工程监测合同

发包人（全称）：漳州市展沅环境科技有限公司

承包人（全称）：

发包人委托承包人     （承包人名称）          承担 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程  监测任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条　工程概况
　　1.1　工程名称：漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测

1.2　工程地点：漳州市芗城区、龙文区、高新区、龙海市程溪镇

1.3　工程立项批准文件号、日期：

1.4　工程规模、特征：

河道污染源整治工程（排水现状分析、污染源调查、生活污染源收集处理（不含工业、农业污染治理）等）、内河整治工程 （河道清淤工程、河道补水工程、水生态修复工程、水环境智慧监管系统建设工程等）、农村污水整治工程（农村污水收集与处理、农村池塘整治工程等）、漳州市智慧排水信息系统平台建设工程 （基础数据建设、智慧排水信息系统平台建设、调度中心基础软硬件建设、物联网设备建设等）和厂网河一体化联合调度系统建设工程。具体建设内容以经漳州市住房和城乡建设局组织评审确认的项目总体方案为准。漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测基坑个数约150个，基坑面积约20~500㎡/个，开挖深度4~12m。本项目基坑监测服务费暂估         万元。

1.5　监测范围及内容：

漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测，主要监测项目包含但不限于变形监测、水位观测和深层土体位移监测、锚索、锚杆应力监测、内支撑轴力监测等；具体监测项目和数量以发包人提供的基坑工程设计文件及发包人下达的任务书为准，若任务书和设计文件不一致，以任务书为准。

第二条　发包人向承包人提供的有关资料文件

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第三条　承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

| 序号 | 报告,成果,文件名称 | 份数 | 内容要求 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条  项目施工工期

具体时间以现场施工时间为准，观测时间主要为工程整个施工期间直至稳定为止。

第五条　收费及支付方式

5.1 本项目监测服务费采用固定单价加风险包干，具体计算详见附件1。监测项目和数量以发包人提供的基坑工程设计文件及发包人下达的任务书为准，若任务书和设计文件不一致，以任务书为准，工程量以现场确认为准。最终结算时，监测服务费=附件1中所列监测项目中标单价*实际工程量+相应的技术工程费。若发包人提供的基坑工程设计文件及发包人下达的任务书中要求的部分监测项目不在附件1中所列监测项目中，承包人仍应按要求进行监测服务，费用已包含在总基坑监测费中，不再另行计算。

5.2 本项目监测服务费为承包人为完成本招标项目范围内一切基坑监测工作所产生的所有费用，包括但不限于发包人提供的基坑工程设计文件中要求的所有监测项目的监测费用、监测方案编制费及监测方案专家论证费用、监测所需的坐标控制点和水准点等相关资料的购买费用、所有机械进出场费用、按照规范规定要求需要增加或调整的监测项目费用及为实施和完成本项目全部监测服务工作所需的全部费用。合同履行期间，监测项目单价不随国家政策、法律、法规、标准及市场因素、工程规模的变化而进行调整。

5.3 工程款项支付办法：

基坑监测费根据每季度完成的监测工程量分期分阶段支付。

①对当季度已完成部分阶段监测工程量的项目，承包人提交相应的监测工程量确认表并经发包人审定后，支付至该项目已完工程量价款的80%；

②对当季度已提交完整基坑监测资料的项目，承包人提交相应的监测工程量确认表并经发包人审定后，支付至该项目基坑工程监测费100%。

每次付款前承包人需提供6%的等额增值税专用发票。

5.4 履约担保

（1）履约担保金额：中标价的10%；

（2）履约担保形式：履约担保以银行转账或电汇或银行保函的方式提交（银行保函须由承包人开立基本帐户的银行开具）；

（3）缴交时间：承包人须在领取中标通知书后7天内且在合同签订前提交。

（4）履约担保期限：履约担保有效期至本工程所有监测工作完成且提交完整的检测资料止。

（5）履约担保的退还：待本工程所有监测工作完成且提交完整的监测资料后15个工作日内一次性无息退还。

（6）履约保证金转入账户：

账户名称：漳州市展沅环境科技有限公司

开户银行：中国银行漳州分行营业部

账    号：416977865449

第六条　变更及工程费的调整

承包人的监测方案必须满足相关规范和设计要求，如果需要监测项目的施工方案发生变更，承包人的监测方案和测试内容应作相应调整，但监测费用不变。发包人、设计单位、施工单位最终审查通过的监测方案或测试内容有可能由于施工要求或专家评审等原因在施工过程中进行调整（如增加布点和监测频率等），承包人应无条件接受并考虑该风险，发包人并不会因此增加监测费用。

第七条　发包人、承包人责任
　　7.1 发包人责任

7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；

7.1.2 开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题；

7.1.3 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施）。

7.1.4 发包人负责完成施工单位对监测点（包括测斜孔）进行妥善保护，不得在监测点处堆放建材或其他障碍物。否则，因施工单位原因监测点受到破坏或堆放建材而妨碍对该点进行监测，承包人不承担责任。如监测点因上述原因受到破坏，需重新进行埋设，其费用由破坏人负责承担。

7.1.5 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

7.1.6 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7.2 承包人责任

7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

7.2.2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的工程监测服务费，并承担由此给发包人造成的损失：

7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条　违约责任

8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，工期顺延。

8.2 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人需按照实际完成工作量支付费用。

8.3 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之二计算的违约金。

8.4 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金。

第九条　材料设备供应

9.1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。

9.2 承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条　报告、成果、文件检查验收

10.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后3天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。

10.3 隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未以到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

10.4 完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起14天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条　本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条　其他约定事项：

12.1 承包人必须按其在投标文件中所提交的人员名单派驻监测人员驻工地。因本项目基坑监测地点分散，为方便工作协调及进度跟进，承包人拟派出的基坑监测人员（含项目负责人）应提供驻点服务常驻发包人公司配合工作直至基坑监测工作结束。如无法满足本要求的，发包人有权与承包人中止其合同。

12.2 工程开工后，如因承包人原因需要更换个别人员的，则所更换的人员必须具有同等或更高的资历，应向发包人提交书面报告并经同意后方可更换人员。如承包人未经发包人同意擅自更换监测人员的，则发包人有权对承包人罚款3000元/人•次。如发生同样情况3次的，则发包人有权与承包人中止其合同。监测人员不能胜任本职工作，发包人有权向承包人提出更换不称职的监测人员；承包人接到通知后应按发包人要求及时更换，所更换的人员的资历应不低于原人员的资历。

12.3 承包人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由承包人自行办理，保险费由承包人承担并支付，并包含在合同总价中。如有监测人员在工程实施监测期间造成意外伤亡的，一切责任由承包人负责。

12.4 承包人在本项目的监测过程中，必须密切配合发包人、监理单位及施工单位开展工作，接受发包人对进场施工（作业）单位的管理制度，服从发包人派驻工地代表发出的指令。

第十三条　争议解决办法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交            仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地人民法院起诉。

第十四条　合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式陆份，其中正本贰份，副本肆份。发包人持正本壹份，副本贰份；承包人持正本壹份，副本贰份。

附件1：承包人中标单价清单

发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）

法定代表人                              法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）            或授权代理人：（签字或盖章）

地  址：漳州市芗城区延安北路            地  址：

49号吉龙大厦7楼

邮政编码：363000                        邮政编码：

开户银行：中国银行漳州分行营业部        开户银行：

账  号：416977865449                    账  号：

电  话：0596-2879916                    电  话：

传  真：                                传  真：

签订日期：      年      月      日

## 附件1：

| 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目 基坑工程监测项目承包人中标单价清单 |
| --- |
| 序号 | 基坑工程监测项目 | 数量 | 单位 | 监测次数 | 单价 | 小计 |
| （一）基坑工程监测实物工作收费项目 |
| 1 | 变形监测 | A.监测基准网设置（二等） | 水平位移基准网设置（二等） |  | 点 | / |  | 元/点 |  |
|  |  |  | 垂直位移基准网设置（二等） |  | km | / |  | 元/km |  |
|  |  | B.变形监测(三等) | 水平位移监测 |  | 点 |  |  | 元/点˙次 |  |
|  |  |  | 垂直位移监测 |  | 点 |  |  | 元/点˙次 |  |
|  |  | C.周边建筑变形监测 | 周边建筑物倾斜监测 |  | 点 |  |  | 元/点˙次 |  |
| 2 | 水位观测 | 水位观测费用 |  | 点 |  |  | 元/点˙次 |  |
| 3 | 深层土体位移 | 测斜观测费用 |  | m |  |  | 元/m˙次 |  |
| 4 | 锚索、锚杆应力监测 | 锚索、锚杆应力观测费用 |  | 点 |  |  | 元/点˙次 |  |
| 5 | 内支撑轴力监测 | 内支撑轴力观测费用 |  | 点 |  |  | 元/点˙次 |  |
| 小计 |  |
| （二）材料费 |
| 6 | 材料费 | 水位观测孔材料、成孔、制作安装费 |  | m | / |  | 元/m |  |
|  |  | 测斜孔材料、成孔、制作安装费 |  | m | / |  | 元/m |  |
|  |  | 锚索、锚杆应力监测材料、安装费 |  | 个 | / |  | 元/个 |  |
|  |  | 内支撑轴力监测材料、安装费 |  | 个 | / |  | 元/个 |  |
| 小计 |  |
| （三）技术工程费：小计（1+2+3+4+5）*22% |  |
| （四）总基坑工程监测费=（一）+（二）+（三） |  |
| 备注： 1、最终结算，基坑监测费=上述所列监测项目（1-6）监测项目单价*中标费率*实际工程量+相应的技术工程费。若发包人提供的基坑工程设计文件及发包人下达的任务书中要求的部分监测项目不在上述监测项目中，承包人仍应按要求进行监测服务，费用已包含在总基坑监测费中，不再另行计算。 2、其中水平位移基准网设置的数量超过3点按3点计，垂直位移基准网设置的数量超过1公里按1公里计。 编制说明： 1、编制依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）； 2、监测次数需结合施工组织中施工进度（如土方开挖、底板浇筑、土方回填）、《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）及实际经验监测频率才能确定； 3、其他说明：费用包含税金，增值税税率为6%，每次付款前承包人需提供6%的等额增值税专用发票。 |

## 第五章  基坑监测技术要求

## 1、项目概况及建设规模

## 河道污染源整治工程（排水现状分析、污染源调查、生活污染源收集处理（不含工业、农业污染治理）等）、内河整治工程 （河道清淤工程、河道补水工程、水生态修复工程、水环境智慧监管系统建设工程等）、农村污水整治工程（农村污水收集与处理、农村池塘整治工程等）、漳州市智慧排水信息系统平台建设工程 （基础数据建设、智慧排水信息系统平台建设、调度中心基础软硬件建设、物联网设备建设等）和厂网河一体化联合调度系统建设工程。具体建设内容以经漳州市住房和城乡建设局组织评审确认的项目总体方案为准。漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测基坑个数约150个，基坑面积约20~500㎡/个，开挖深度4~12m。本招标项目监测服务费约300万元。

## 2、监测内容及技术要求

2.1 监测的主要内容

监测的主要内容（包括但不限于以下内容）：变形监测、水位观测和深层土体位移监测、锚索、锚杆应力监测、内支撑轴力监测等；具体监测项目和数量以招标人提供的基坑工程设计文件及招标人下达的任务书为准，若任务书和设计文件不一致，以任务书为准。

2.2 基坑工程监测制度：

2.2.1 基坑施工之前，监测单位须制定监测方案，监测方案必须经过设计单位审定。

2.2.2 监测方案应包括监测项目、监测方法、监测点布置、监测频率、监测时段、报警值、监测结果的分析要求及信息反馈系统等。

2.2.3 基坑施工过程中，监测单位对基坑、支护构件、周围建（构）筑物、道路、地下管线等设施进行动态监测的结果，必须作出分析，监测分析报告经监测人、监测项目负责人、监测技术负责人签字确认，提供给招标人、施工单位、监理单位、设计单位。

2.2.4 基坑工程监测结果报告必须包括监测项目、允许值、报警值、数据分析、变形-时间曲线、以及监测结果评述。

2.2.5 监测数据接近或超过报警值时，监测单位应及时向工程参建有关各方报告和安监站报告。若出现险情，监测单位首先口头报告再作书面报告签字确认，招标人必须及时组织有关各方采取应急措施和抢险。

2.3 基坑工程监测项目、测点布置和监测要求：

2.3.1 基坑工程监测项目、测点布置、精度要求和报警值必须符合有关规范规定和设计文件要求。

2.3.2 基坑工程监测项目：主要监测项目包含但不限于变形监测、水位观测和深层土体位移监测、锚索、锚杆应力监测、内支撑轴力监测等；具体监测项目和数量以招标人提供的基坑工程设计文件及招标人下达的任务书为准，若任务书和设计文件不一致，以任务书为准。

2.3.3 测点布置：各监测项目的基准点须布置在基坑工程影响范围以外的稳固的基础上，距离基坑边不得小于3～5倍基坑开挖深度，测点密度必须满足规定要求。

2.3.4 监测频率：在土方开挖期间对于基坑边坡土体顶部水平位移、和支护结构侧移必须每2天观测不少于一次。当基坑开挖深度增大、连续降雨或发现变形发展较大时，必须加大监测频率；当变形急剧发展或出现破坏预兆时，必须对变形连续监测。

2.3.5 监测时限：监测工作必须从基坑开挖之前进行，直至完成地下室结构施工至±0.000和基坑与地下室外墙之间的空隙回填，但对于基坑工程影响范围内的建（构）筑物、道路、地下管线的变形监测应适当延长。

2.3.6 监测预警值：各监测项目的预警值由招标人组织设计、监理、施工、监测单位根据有关规范并结合基坑开挖深度、周边环境特点有针对性地设定，包括总量控制和增量控制。

2.3.7 监测数据的分析和反馈。监测单位对所测各项目数据应进行分析，包括总量和增量变化，对可能的变化趋势进行预测并作出警示。监测成果资料应及时反馈，对于异常情况首先口头通知后立即以书面报告形式通知并签字确认。

以上监测任务仅供参考，监测内容应按照<建筑基坑工程监测技术规范>GB50497-2009等相关最新标准规定执行。

## 附表：

| 漳州市区内河水环境综合整治PPP项目 基坑工程监测项目最高控制价清单 |
| --- |
| 序号 | 基坑工程监测项目 | 数量 | 单位 | 监测次数 | 单价 | 小计 |
| （一）基坑工程监测实物工作收费项目 |
| 1 | 变形监测 | A.监测基准网设置（二等） | 水平位移基准网设置（二等） |  | 点 | / | 2181 | 元/点 |  |
|  |  |  | 垂直位移基准网设置（二等） |  | km | / | 1216 | 元/km |  |
|  |  | B.变形监测(三等) | 水平位移监测 |  | 点 |  | 62 | 元/点˙次 |  |
|  |  |  | 垂直位移监测 |  | 点 |  | 42 | 元/点˙次 |  |
|  |  | C.周边建筑变形监测 | 周边建筑物倾斜监测 |  | 点 |  | 610 | 元/点˙次 |  |
| 2 | 水位观测 | 水位观测费用 |  | 点 |  | 20 | 元/点˙次 |  |
| 3 | 深层土体位移 | 测斜观测费用 |  | m |  | 13 | 元/m˙次 |  |
| 4 | 锚索、锚杆应力监测 | 锚索、锚杆应力观测费用 |  | 点 |  | 29 | 元/点˙次 |  |
| 5 | 内支撑轴力监测 | 内支撑轴力观测费用 |  | 点 |  | 116 | 元/点˙次 |  |
| 小计 |  |
| （二）材料费 |
| 6 | 材料费 | 水位观测孔材料、成孔、制作安装费 |  | m | / | 170 | 元/m |  |
|  |  | 测斜孔材料、成孔、制作安装费 |  | m | / | 170 | 元/m |  |
|  |  | 锚索、锚杆应力监测材料、安装费 |  | 个 | / | 1000 | 元/个 |  |
|  |  | 内支撑轴力监测材料、安装费 |  | 个 | / | 1000 | 元/个 |  |
| 小计 |  |
| （三）技术工程费：小计（1+2+3+4+5）*22% |  |
| （四）总基坑工程监测费=（一）+（二）+（三） |  |
| 备注： 1、最高限价：监测项目单价最高限价按《漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测项目最高控制价清单》中所列监测项目（1-6）各单价的40%计取（即：最高控制价费率为40%）。投标人的投标报价应按费率的形式进行报价，且投标人的投标报价费率不得高于最高控制价费率。若投标人的投标报价不按费率的形式进行报价的或高于最高控制价费率的，视为不响应招标文件的要求，按废标处理。 2、最终结算，基坑监测费=上述所列监测项目（1-6）监测项目单价*中标费率*实际工程量+按中标费率调整后的技术工程费。若招标人提供的基坑工程设计文件及招标人下达的任务书中要求的部分监测项目不在上述监测项目中，中标人仍应按要求进行监测服务，费用已包含在总基坑监测费中，不再另行计算。 3、其中水平位移基准网设置的数量超过3点按3点计，垂直位移基准网设置的数量超过1公里按1公里计。 编制说明： 1、编制依据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）； 2、监测次数需结合施工组织中施工进度（如土方开挖、底板浇筑、土方回填）、《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）及实际经验监测频率才能确定； 3、其他说明：费用包含税金，增值税税率为6%，每次付款前中标人需提供6%的等额增值税专用发票。 |

## 第六章  投标文件格式

说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人电子单位公章，个人盖章是指加盖相应人员的电子姓名章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

2.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《投标人基本情况表》、《法定代表人资格证明书》、《投标人基本账户信息》应包括联合体各方相关情况的资料，《授权委托书》内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交《联合体协议书》。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。

（项目名称）     	招标项目

投  标  文  件

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（盖个人章）

年    	月    	日

目  录

第一部分  资格商务文件

一、投标函及投标函附录

二、资格审查资料

三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）

四、无行贿犯罪记录承诺书

五、其他资料（如有时）

### 第一部分  资格商务文件

#### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了              （项目名称）招标文件的全部内容，愿意按本招标文件第五章《基坑监测技术要求》附表《漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测项目最高控制价清单》中所列监测项目（1-6）各单价的    %作为监测项目单价的投标报价，并按附表所列计算方法及要求计取最终基坑监测费，基坑监测服务期按招标文件要求，承包上述项目的基坑监测任务，工程质量达到        。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其证书编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （盖个人章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

#### （二）投标函附录

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| 投标报价费率 | 监测项目单价按本招标文件第五章《基坑监测技术要求》附表《漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测项目最高控制价清单》中所列监测项目（1-6）各单价的百分之 （小写： %）计取。 最终结算，基坑监测费=附表中所列监测项目（1-6）监测项目单价*投标报价费率*实际工程量+按投标报价费率调整后的技术工程费。 |
| 投标保证金 | 人民币： 元 递交方式： |
| 拟派项目负责人姓名和 证书号 | 姓名： 证号： |
| 监测服务期限 | 从基坑土方开挖时至基坑周边土方回填完毕并提交书面报告止。监测次数根据项目地质情况、设计施工图要求、有关规范、实际经验及施工现场进度情况确定。 |
| 质量要求 |  |
| 备注 | 我司承诺，我司已认真考虑各种风险因素，一旦我司中标，将严格按我方的投标报价费率和附表《漳州市区内河水环境综合整治PPP项目基坑工程监测项目最高控制价清单》所列计算方法及要求计取最终基坑监测费，在合同履行过程中不予调整。 |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖个人章）

### 二、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 技工 |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形。 |  |

投标人：                          (盖单位公章)

注：1.投标人须附上营业执照副本、资质证书副本的扫描件，并加盖单位公章。

2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

3.未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。

#### （二）法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               联系电话：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                        (盖单位公章)

年     月 	日

#### （三）授权委托书

授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                     (盖单位公章)

法定代表人：                      （盖个人章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

年     月     日

注：授权委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

#### （四）投标人基本账户信息

投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |
| 基本账户 | 开户名称： |
|  | 账号： |

投标人：                        (盖单位公章)

注：

1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或其它基本存款账户证明材料扫描件加盖投标人单位公章。

#### （五）投标保证金有关单据扫描件

投标保证金有关单据扫描件

#### （六）项目监测机构人员到位及驻点服务承诺书

项目监测机构人员到位及驻点服务承诺书

（招标人名称）：

本人        （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现承诺：

1、我单位在                       （项目名称）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人，并按照招标文件和和项目实际需求的配备标准，配备其他相应监测人员。实际监测时人员配置将符合相关规定及监测服务工作的需要，若招标人认为人员配置不能满足监测服务工作的需要，招标人有权要求增加相关人员。若项目监测机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

工程开工后，如因我单位原因需要更换个别人员的，则所更换的人员必须具有同等或更高的资历，应向招标人提交书面报告并经同意后方可更换人员。如我单位未经招标人同意擅自更换监测人员的，则招标人有权对我单位罚款     元/人•次。如发生同样情况3次的，则招标人有权与我单位中止其合同。

2、因本招标项目基坑监测地点分散，为方便工作协调及进度跟进，中标后，我单位拟派出的基坑监测人员（含项目负责人）将提供驻点服务常驻招标人公司配合工作直至基坑监测工作结束。如无法满足本要求的，则招标人有权取消我单位的中标资格，并承担相应的违约责任。

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        (盖个人章)

年      月      日

（七）拟派项目负责人简要情况表

拟派项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 性别 |  | 监测工作年限 |  |
| 证书编号 |  | 注册专业 |  |
| 主要工作经历 |
| 项目名称 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际竣工验收日期 | 备注 |

投标人：                        (盖单位公章)

注：

1、应附项目负责人的注册执业证书、职称证书（如有）、身份证等的原件扫描件；

2、拟派项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以注册执业证书上的注册单位为准或以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

（八）项目监测机构人员配备标准表

| 序号 | 工作岗位 | 姓名 | 职称 | 专业 | 证书编号 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                        (盖单位公章)

注：1.拟派出项目监测机构人员资格和人数满足本招标文件第三章“评标办法和标准”的要求。

2.上述监测人员应为投标人本企业在岗人员，以注册执业证书上的注册单位为准或以社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

3.人员的专业类型，要求提供注册执业证书的人员以注册执业证书上注明的专业为准；其他人员以职称证书或毕业证书上注明的专业为准。

### 三、投标人“工程业绩”情况表（如有时）

| 项目名称 | 建设地点 | 项目负责人 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     (盖单位公章)

注：招标文件对投标人“工程业绩”有要求的，投标人须填写本表并附上合同（或协议书）的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

①“工程业绩”时间以签订合同（或协议书）的日期为准。

②若合同（或协议书）中未标明招标文件中设置的“工程业绩”指标，应提交能恰当说明上述特征的设计单位加盖完整图章的正式图纸设计说明作为证明材料，否则其业绩不计。

### 四、无行贿犯罪记录承诺书

（招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

### 五、其他资料（如有时）