福建省公路工程电子招标投标示范文本（2020年版）

福建省普通公路工程勘察设计

电子招标文件

福建省公路事业发展中心

2020年3月

# 使用说明

一、为贯彻落实省纪委十届二次全会关于在工程招投标领域加强廉政风险防控精神，落实推进工程项目招投标权力运行网上公开工作，特制定《福建省普通公路工程勘察设计电子招标文件范本（2020年版）》。

二、本招标文件范本以交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）（以下简称《勘察设计标准文件》）为基础，按照福建省交通运输厅《关于印发进一步强化公路水运工程建设项目招投标管理全面推行电子招投标工作若干意见的通知》（闽交建﹝2017﹞101号）精神，结合我省普通公路勘察设计招投标有关规定和经验，对《勘察设计标准文件》进行补充、完善和固化。为加强我省普通公路招投标管理，规范招标文件编制工作，自2020年3月15日起，我省依法必须进行公开招标的普通公路项目勘察设计电子化招投标应使用本招标文件范本，2020年3月15日之前根据《福建省普通公路工程勘察设计电子招标文件范本（2018年版）》发布招标公告的仍按原范本执行。

三、为使用方便，本招标文件范本摘录了《国家标准文件》和《勘察设计标准文件》中的投标人须知正文、评标办法正文、通用及专用合同条款并作部分修改。

四、招标人在编制招标文件时，可根据项目工程具体性质、特点和实际情况，对本招标文件范本未固化的部分内容进行必要的补充、完善，编制项目招标文件专用本。勘察设计项目招标原则上采用“合理低价+信用分”评标办法，对建设类项目，招标项目中含有斜拉桥、悬索桥、跨海大桥、特大桥、特长隧道、海底隧道等技术复杂的结构物、对生态景观有特殊要求，或勘察设计费1000万元以上或建安费5亿元以上等规模较大的勘察设计项目可采用综合评估法，其招标文件报市级交通运输主管部门核备；对养护类项目，养护工程年度设计包、桥梁加固、隧道渗漏水及加固、滑坡灾害点治理、需要采用新工艺新材料的路面改造工程等勘察设计项目，可采用综合评估法，其招标文件应经市级公路部门核备同意。对采用综合评估法的设计标段，评标专家在评标前先核实确认项目是否满足上述要求，若不满足则项目强制流标。采用“综合评估法”的，其评分设置一般不低于满分值的80%。

五、投标须知附件由招标人根据项目情况确定并编入招标文件，但设定的标准和条件应符合我省的相关规定，不得随意提高或改变标准。按照“重信誉、控业绩”的要求，原则上非技术特别复杂或有特殊要求的项目不得设置业绩资格条件，各电子交易平台固化时原则上均不得设置业绩。需要设置业绩时，项目业主须报市级交通主管部门核备，市级核备意见抄送报省公路事业发展中心，并由市级交通主管部门告知交易平台开放该设置。

六、采用“合理低价+信用分”评标办法的，在福建省交通运输厅最新发布的信用考核定级为AA、A级且在有效期限内的单位，资格审查阶段，当其他条件满足时，其履约信誉可免于审查，直接通过资格审查。

七、本招标文件（范本）在“合理低价+信用分”评标办法中设置10组E1、E2值，E1、E2分别是评标价每高于、低于评标基准价一个百分点的扣分值，由招标人在第三信封（报价文件）开启前随机抽取一组用于计算评标价得分。采用“综合评估法I”的，E1、E2值由招标人自行设置。

- 本招标文件（范本）通用合同条款应以“部范本”为准。招标人在编制招标文件时，根据项目特点，若需对合同条款进行补充、细化，可在本招标文件（范本）合同专用条款的基础上进行修改编制项目合同专用条款，若没有特殊需要补充的内容，原则上应直接引用本招标文件（范本）合同专用条款。

- 招标文件应上报负责招标监督的交通运输主管部门备案。

- 各单位在使用本招标文件范本时，有任何意见和建议，请及时反馈福建省公路事业发展中心，以便进一步修改和完善。

国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询）（项目名称）国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询）标段勘察设计招标

招 标 文 件

项目报建编号：3506012105190302

招 标  编 号：E3506010601800612002

招   标   人：福建省漳州公路交通工程有限公司（盖单位电子章）

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司（盖单位电子章）

2021年6月8日

目     录

使用说明	1

目     录	2

第一章  招标公告	4

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	6

4. 招标文件的获取	7

5. 投标文件的递交及相关事宜	8

6.评标办法	8

7.投标保证金的提交	8

8.发布公告的媒介	9

9.联系方式	9

第二章  投标人须知	10

投标人须知前附表	11

附录1  资格审查条件（资质最低要求）	18

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）	19

附录3  资格审查条件（项目负责人最低要求）	20

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）	21

投标人须知正文	22

附件1	36

附件2	37

附表一	38

附表二	39

附表四	41

附表五	42

附表六	43

附表七	44

第三章  评标办法（综合评估法Ⅰ）	45

评标办法前附表（综合评估法I）	46

评标细则（综合评估法I）	48

评标细则正文	51

1. 总则	51

2. 评标程序和评审标准	51

第四章  合同条款及格式	54

第一节   勘察监理、设计审查（咨询）合同条款	54

第二节	 合同附件格式	78

第五章  发包人要求	86

附件1	93

附件2	96

第六章  投标文件格式	97

一、投标函	100

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书	101

三、投标保证金、银行保函及年度保证金	103

四、拟分包项目情况表	106

五、资格审查表	107

六、投标人信用等级情况及信用分使用申请表	112

一、对招标项目的理解和总体设计思路	115

二、对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施	116

三、对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法和建议	118

四、勘察设计工作量及计划安排	119

五、勘察设计的质量保证措施、进度保证措施	120

六、后续服务的安排及保证措施	121

七、其他建议与附必要的图纸	122

一、报价函	124

二、报价清单说明	125

三、公路工程勘察工作报价清单表	126

勘察监理工作量及报价清单表	126

四、公路工程设计工作报价清单表	127

设计审查（咨询）工作量及报价清单表	127

五、报价清单汇总表	128

勘察监理、设计审查（咨询）报价清单汇总表	128

六、其他材料	129

# 第一章  招标公告

招标公告

国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询）（项目名称）勘察设计招标公告

## 招标条件

本招标项目国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询）（项目名称）已由福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以闽交规〔2012〕46号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为福建省漳州公路交通工程有限公司，建设资金来自财政资金（资金来源），项目出资比例为财政资金投资比例：100%，招标人为福建省漳州公路交通工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

项目名称：国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询）。

建设规模：本项目起点位于角美大碑头，接国省干线纵二线漳州台商投资区过境段公路，终点接东环城路和联六线，路线总长7.24公里，按一级公路标准兼城市道路功能建设，路基宽度33米，双向六车道，设计速度80km/h，沥青混凝土路面。全线桥梁总长2042m/6座（其中特大桥1023.5m/1座），隧道2633m/2座（其中560m/1座、2073m/1座），互通3处，涵洞9道。主要建设内容为：公路工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、照明工程、市政管线[包括雨水（最大管径为1350mm）、污水、给水（最大管径为1000mm）、电力、通信等]，项目总投资约22.8亿元，其中建安费约17.16亿元。

建设地点：漳州市。

技术标准：依据本项目的使用任务、性质、功能，项目所在区域地形情况及工程实际投资规模，结合交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）公路等级和设计速度选用原则，本项目按一级公路兼城市道路功能标准设计，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面。

招标范围：标段范围内的公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、隧道）及其附属设施（包括通风、消防、供电照明、监控及紧急救援等）、市政工程（含给水、排水等工程）、交叉、连接线、环保景观及其它工程（包括“三改”及顺接、取弃土场防护、标准化施工“三集中”建设等）、交通工程及沿线设施（含监控、通信、供电照明、安全防护、标志标线、管理、养护、服务等），以及公路事件监测预警系统、道路安全预警系统、交通流量调查系统、桥梁超限超载预警系统、气象监测预警系统、智慧排水控制系统、桥梁健康运营监测系统、隧道运营管理系统、智慧路灯系统、边坡检测系统、信息发布系统、智慧公路软件平台、BIM策划编制、BIM建模和技术运用等全部工程内容的工程勘察（包含初勘初测、详勘定测）监理，初步设计、技术设计（如有）、施工图设计、设计概、预算的编制、安全设施设计、施工招标图纸及工程量清单的编制、后续服务工作的审查（咨询），以及施工阶段的专项咨询服务，并执行《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布，国家安全监管总局令第77号修正）和《关于印发〈福建省道路建设项目安全设施“三同时”监督管理实施暂行办法〉的通知》（闽交建〔2017〕81 号）文件有关规定，完成项目各阶段的安全性评价工作。

标段划分：本招标项目划分为1个标段 ［若勘察监理、设计审查（咨询）合同段与其合同段范围内的勘察设计合同段的第一中标候选人（或中标人）为同一个单位，或单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，则按照在勘察设计合同段与勘察监理、设计审查（咨询）合同段中只能中一个标的原则，并按照评审的先后顺序，确定中标候选人］。

勘察设计周期：12个月（与本工程的工可及勘察设计工作同步进行）。

## 投标人资格要求

3.1投标人应具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格。

3.2本次招标要求投标人须具备应同时具备下述最低资质要求：①建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计公路行业甲级资质，或工程设计公路行业（公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程）专业甲级及以上资质；②建设行政主管部门核发有效的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级及以上资质；③建设行政主管部门核发有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩土工程、工程测量）专业甲级及以上资质，并具备近5年内（施工图设计批复时间在2016年1月1日后）完成过1条路线里程长度为5公里及以上的一级及以上公路兼城市道路功能项目（含长度1000米及以上特大桥或高架桥）的勘察监理、设计审查（咨询）或勘察设计［为能全面体现评审所需的特征或要素，除按要求提供相关业绩的网页截图外，还须提供相关业绩的《勘察监理、设计审查（咨询）合同》（或《勘察设计合同》）及施工图批复文件作为证明材料］业绩，并在人员组成结构等方面具有相应的勘察设计能力。

3.3投标人未列入“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和公路工程设计资质与该名录中的相应企业名称和公路工程设计资质不一致，将不予通过资格审查。

投标人在投标文件中提交的业绩及项目负责人的姓名和相关证书编号，应与在“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中登记的实质性内容一致，否则，将不予通过资格审查。

3.4本次招标不接受联合体投标，联合体投标还应满足：

/。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.6投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标；投标人非处于被责令停业，投标资格未被取消，财产未处于被接管、冻结、破产状态。

3.7招标人或发布本公告的交易系统开发单位存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

3.8 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.9 在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.10 投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的，不得参加投标。

3.12 投标人其他主要设计人员要求，以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件。

3.13每个投标人最多可对1（具体数量）个标段参投，且允许中1个标。在福建省交通运输厅最新发布的信用结果适用情况中被评为C、D级的企业只能参投一个标段。

3.14本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

## 招标文件的获取

4.1本项目采用匿名投标，凡有意参加投标者，请于招标公告发布之时起至投标截止时间前，登录到漳州市工程项目交易中心网电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front），免费下载电子招标文件，本项目电子招标文件使用新点电子投标文件制作软件（软件工具及版本号）打开。

4.2招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的电子印章授权书。

## 投标文件的递交及相关事宜

5.1本次招标不组织踏勘现场。

5.2本次招标不召开投标预备会。

5.3投标文件递交截止时间（投标截止北京时间，下同）2021年7月6日 08:30:00，通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front）在线递交投标文件。

5.4本项目采用电子招投标，请各投标人在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传的或者未上传到指定网址的投标文件，招标人不予受理。因投标人的原因未能解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

5.5如遇交易中心停电或其他不可抗力因素导致不能按时开标、评标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协商确定后另行通知。

5.6评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩（若有）及项目负责人的姓名、个人业绩（若有）和相关证书编号（若有），以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）门户网站上进行公示。

## 6.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法Ⅰ。

## 7.投标保证金的提交

7.1.投标保证金提交的时间：2021年7月5日 17:00:00前到账  。

7.2.投标保证金提交的金额：3.5万元 。

7.3.投标保证金提交的方式：现金（电汇或者转账）、银行保函、年度投标保证金、电子保函。

## 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）等媒体上发布。

## 9.联系方式

招 标 人：福建省漳州公路交通工程有限公司

地    址：福建省漳州市芗城区延安北路51号公路大厦7楼

邮    编：363000

联 系 人：黄先生

电    话：0596-2065524

传    真：0596-2065521

电子邮箱：/

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

地  址：漳州市芗城区南坑路火车站广场10-8号

邮  编：363000

联系人：小庄

电  话：0596-2109798

传  真：0596-2529798

电子邮箱：GDYNZZ@163.com

监督单位：漳州市交通运输局

监督电话：0596-2123676、2123605

2021年6月8日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 福建省漳州公路交通工程有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 广东粤能工程管理有限公司 |
|  | 项目名称 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询） |
|  | 建设地点 | 漳州市 |
| 1.2 | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 出资比例 | 财政资金投资比例：100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 招标范围 | 其它：标段范围内的公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、隧道）及其附属设施（包括通风、消防、供电照明、监控及紧急救援等）、市政工程（含给水、排水等工程）、交叉、连接线、环保景观及其它工程（包括“三改”及顺接、取弃土场防护、标准化施工“三集中”建设等）、交通工程及沿线设施（含监控、通信、供电照明、安全防护、标志标线、管理、养护、服务等），以及公路事件监测预警系统、道路安全预警系统、交通流量调查系统、桥梁超限超载预警系统、气象监测预警系统、智慧排水控制系统、桥梁健康运营监测系统、隧道运营管理系统、智慧路灯系统、边坡检测系统、信息发布系统、智慧公路软件平台、BIM策划编制、BIM建模和技术运用等全部工程内容的工程勘察（包含初勘初测、详勘定测）监理，初步设计、技术设计（如有）、施工图设计、设计概、预算的编制、安全设施设计、施工招标图纸及工程量清单的编制、后续服务工作的审查（咨询），以及施工阶段的专项咨询服务，并执行《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布，国家安全监管总局令第77号修正）和《关于印发〈福建省道路建设项目安全设施“三同时”监督管理实施暂行办法〉的通知》（闽交建〔2017〕81 号）文件有关规定，完成项目各阶段的安全性评价工作。 |
|  | 勘察设计周期 | 12个月（与本工程的工可及勘察设计工作同步进行）。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：详见附录1“资格审查条件（资格最低要求）” 业绩要求：详见附录2“资格审查条件（业绩最低要求）” 人员要求：详见附录3“资格审查条件（项目负责人最低要求）” 信誉要求：详见附录4“资格审查条件（信誉最低要求）” 其他要求：详见附录5“资格审查条件（其他要求）” |
| 1.4.2 | 联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 前期阶段研究或设计的成果文件及相应的批件（扫描件），招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补遗书和其他有关通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的方式和截止时间 | 方式：漳州市工程项目交易中心网交易系统在线提出。 截止时间：2021年6月15日 12:00:00（北京时间，下同） |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 截止时间：2021年7月6日 08:30:00 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他修改变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 投标文件形式① | ☑三信封 □双信封 |
| 3.2.2 | 最高投标限价② | 最高投标限价为232.32万元（其中含暂列金额0元）。 |
|  | 进入评标基准价计算的下限③ | 进入评标基准价计算的下限为评标最高限价的85%。 评标价低于“进入评标基准价计算下限”的投标文件不进入评标基准价的计算。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起计算90天 |
| 注：①招标人选择综合评估法Ⅰ、合理低价+信用分的，投标文件应采用三信封形式；招标人选择综合评估法Ⅱ的，投标文件应采用双信封形式。 ②本项适用于综合评估法Ⅰ、合理低价+信用分。 ③本项适用于综合评估法Ⅰ、合理低价+信用分。 ④本项适用于综合评估法Ⅱ。 ⑤本项适用于年度工程包项目，可采用综合评估法Ⅱ或合理低价+信用分。若采用合理低价+信用分，合理低价可采取下浮率方式。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人须按所投标段数提交投标保证金，每投1个标段应提交一份投标保证金，金额为3.5万元（注：如限制中标数，可按中标数相应提供保证金，允许中标1个提供1份保证金）。投标保证金可选择下列其中一种形式： 1、采用电汇或转账 投标保证金必须在2021年7月5日 17:00时从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达并解入招标人指定银行帐号（写明项目招标编号，以到户银行出具的证明为准），否则其投标担保视为无效。 招标人指定开户银行及账号如下（招标人可以根据当地或省公共资源交易中心的规定相应增加多个账号）： 招标人指定帐户： 福建省漳州公路交通工程有限公司 开 户 行：漳州市兴业银行元光北支行 账 号：1610 7010 1400 0010 60 2、采用投标银行保函 保函由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理投标保函所需的一切费用由投标人自理。 投标银行保函彩色扫描件附在投标文件中指定位置，原件应在开标当天投标截止时间前前往项目开标指定地点提交给招标人。 3、年度保证金 投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》及《漳建工[2014]175号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的投标人，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目另行交存投标保证金。 4、采用电子保函： 电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效。 投标保证金缴纳方式（投标保证金具体缴纳方式按当地或省公共资源交易中心的规定执行，并在此条款中予以明确）：本项目投标保证金的缴纳方式采用以上第1、2、3、4种方式。 （1）采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单或年度投标保证金凭证或投标银行保函的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为投标文件的组成部分；使用电子投标保函的，应直接将电子投标保函文件作为资格文件的组成部分。 （2）本项目为线上开标形式（即不见面开标），投标人不必到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，采用扫描纸质保函原件加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。投标人不需到开标现场提交投标保证金相关凭据，中标候选人投标保证金采用保函方式提交的，在中标候选人公示期前将保函原件提交给招标代理单位并按照相关规定进行操作（提交地址：漳州市芗城区南坑路火车站广场10-8号）。 |
| 3.4.4 | 投标保证金的退还 | 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以转账或电汇形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。 投标保证金的利息计算原则： （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.5 | 投标保证金不予退还 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； （2）招标人在发出中标通知书后，投标人非因不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保； （3）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同，电子投标文件上传计算机的网卡Mac地址、CPU序列号和硬盘序列号硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外）； （4）有证据显示投标人的投标文件提供虚假资料，或以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标； （5）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （6）法律、法规规定的其他情形。 |
| 3.7.6 | 投标文件副本份数 | 投标、评标阶段仅提交电子投标文件，如中标再向招标人提供纸质投标文件正本一份，副本6份； 中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功的或者未上传到电子交易平台，网址（漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/））的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间7天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件三次开标，解密流程如下：分三信封解密（详见“投标人须知前附表”5.2.1）。 投标文件开始解密时间：同投标截止时间。 解密地点：漳州市工程项目交易中心 电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）；同时招标人在漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 投标文件第一个信封（商务文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务文件）开标地点：漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/） 投标文件第二个信封（技术文件）开标时间：第一信封评审结束 投标文件第二个信封（技术文件）开标地点：同第一信封 投标文件第三个信封（报价文件）（如有）开标时间：第二信封评审结束 投标文件第三个信封（报价文件）（如有）开标地点：同第一信封 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 电子交易平台按以下程序进行开标： 电子投标文件解密。 投标人在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起 60 分钟内在线进行电子投标文件的解密操作。只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。 解密后，第一信封（商务文件）、第二信封（技术文件）、第三信封（报价文件）进入相应评标系统模块。只有评标专家组长点击评标，才能进入第一信封（商务文件）评标模块；第一信封（商务文件）评标结束后，评标专家组长点击评技术标，才能进入第二信封（技术文件）评标模块；第二信封（技术文件）评标结束后，评标专家组长点击评报价标，才能进入第三信封（报价文件）评标模块。 开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、递交投标文件的电脑硬件信息、项目负责人等内容，并记录在案。 注：电子交易平台需对投标人提交的投标电子保函文件是否符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求以及保函内容是否符合招标文件要求进行解析，并生成解析报告供评标专家评审参考。 开标结束，电子交易平台自动生成开标记录推送漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）门户网站并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库设立的评标专家库中随机抽取确定。 |
| 6.3 | 评标办法 | 本次招标采用： 综合评估法I |
| 6.4 | 评标结果公示 | 中标候选人公示期3日。 |
| 6.5 | 中标结果公示 | 中标结果公示期10日。 |
| 7.1 | 确定中标人 | 推荐的中标候选人数：1个，授权评标委员会确定中标人 。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保额为合同价（含不可预见费）的10%，采用银行保函或银行转账（电汇或现金转账），由招标人在发出中标通知书后30天内，并在签订合同之前提交。 （1）银行保函，应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 （2）银行转账（电汇或现金转账）：应从投标人注册地的投标人基本帐户一次性汇达并解入招标人指定银行帐号。 |
| 9.5 | 监督部门 | 监督部门：漳州市交通运输局 地 址：福建省漳州市水仙大街石仓路段交通服务指挥中心 电 话：0596-2123676、2123605 传 真：0596-2123606 邮政编码：363005 投标人和其他利害关系人应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委2004年第11号令），在中标结果公示期内提供书面投诉，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请上级交通运输主管部门按有关规定进行处理。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10.2 | 合同调价：不调价。 |
| 10.3 | 签订合同书时，中标人应出示法定代表人身份证明或代理人授权书。 |
| 10.4 | 投标人应在投标文件相应位置附投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人近三年内均无行贿犯罪行为的承诺函，承诺函格式自拟。 |
| 10.5 | 本项目进入公共资源交易市场进行交易，建设工程交易服务费由中标人承担，该费用包含在投标报价中，不单独支付。收费标准按照《福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽价通告〔2018〕9号）文件执行，若有出台新的收费标准，则按新标准执行。 |
| 10.6 | 招标人在投标截止时间15天前，将以编号的补遗书发布在电子交易平台上，供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。如果投标人无法下载，应及时告知交易中心。所有澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。 |
| 10.7 | 投标文件中要求盖章的地方，在电子投标文件中要盖相应的电子印章。电子投标文件中需要人员签字的地方可亲笔签名后原件扫描上传或需要人员盖章的地方可盖该人员电子印章（特别说明文件除外），评委在评审过程中给予认可。 |

### 附录1  资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 勘察设计企业资质等级要求① |
| --- | --- |
| 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询） | （1）投标人应具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格。 （2）资质等级见招标公告。 |

备注：1.投标人未列入“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中的公路工程设计资质企业名录的企业，或投标人名称和公路工程设计资质与该名录中的相应企业名称和公路工程设计资质不一致，将不予通过资格审查。

2.资质最低要求根据法律法规由招标人根据招标项目的具体特点和实际情况进行填写。

### 附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询） | 近5年内（施工图设计批复时间在2016年1月1日后）完成过1条路线里程长度为5公里及以上的一级及以上公路兼城市道路功能项目（含长度1000米及以上特大桥或高架桥）的勘察监理、设计审查（咨询）或勘察设计［为能全面体现评审所需的特征或要素，除按要求提供相关业绩的网页截图外，还须提供相关业绩的《勘察监理、设计审查（咨询）合同》（或《勘察设计合同》）及施工图批复文件作为证明材料］。 |

备注：1.投标人在投标文件中提交的业绩，应与在“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中登记的实质性内容一致，并提供相关业绩网页截图文件，且相关业绩网页截图中的信息可以证实投标人满足招标文件规定，否则，将导致资格审查不通过。

2.技术特别复杂或有特殊要求的项目需要设置业绩资格条件的，经报市级及以上交通运输主管部门核备同意后，电子交易平台系统再开放本表设置权限，招标人应严格按照批复的业绩资格条件填写本表。具体业绩要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得设置过高的业绩资格条件。

### 附录3  资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人员 | 数量（人） | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 须同时具备： ①具有路桥类专业高级工程师及以上职称； 备注： A.“路桥类专业”是指公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、路桥、道路、桥梁、桥隧、道路桥梁、公路与城市道路建设、土木工程（路桥方向）。 B. 专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。 ②近5年内（施工图设计批复时间在2016年1月1日后），作为项目负责人，完成过1条路线里程长度为5公里及以上的一级及以上公路兼城市道路功能项目（含长度1000米及以上特大桥或高架桥）的勘察监理、设计审查（咨询）或勘察设计［为能全面体现评审所需的特征或要素，除按要求提供相关业绩的网页截图外，还须提供相关业绩的《勘察监理、设计审查（咨询）合同》（或《勘察设计合同》）及施工图批复文件作为证明材料］。 |

备注：1.投标人在投标文件中提交的项目负责人的姓名和相关证书编号，应与在“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中登记的实质性内容一致，并提供相关业绩网页截图文件。除网页截图外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。

2.项目负责人须提供社保或税务机构开具在投标截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续六个月以上的社保相关证明材料文件彩色扫描件并加盖投标单位电子章。如投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料彩色扫描件并加盖投标单位电子章。

### 附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询） | 1.在投标文件递交截止之日前被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消一定期限内投标资格，且在取消投标资格期限内的（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准），其资格审查不予通过。 2.投标人在公路建设项目投标中出现以他人名义投标、串通投标的，且在取消投标资格期限内的（以福建省交通厅网站公布的为准），资格审查不予通过。 3.投标人自2016年1月1日以来无不良业绩，没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 4.投标人自2016年1月1日以来没有出现因投标人原因造成未履约的合同。 5.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入“失信被执行人”的，资格审查不予通过。 6.在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中被列入“严重违法失信企业名单”的，资格审查不予通过。 7.投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪记录的，其资格审查不予通过。 |

注：1.本项不得设置各类奖项（如守合同重信用或鲁班奖）等评分项。

2.投标人应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对本单位未被列入“失信被执行人”的网页截图。

3.投标人应提供“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）对本单位未被列入“严重违法失信企业名单”的网页截图。

4.提供投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内均无行贿犯罪行为的承诺函，承诺函格式自拟。

### 投标人须知正文

#### 1.  总则

##### 1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件，现对本标段勘察设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构（如有）、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

##### 1.2  资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

##### 1.3  招标范围和勘察设计周期

本次招标范围及勘察设计周期：见“投标人须知前附表”。

##### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 本招标项目对投标人资质条件、业绩、人员、信誉的要求：见“投标人须知前附表”。

1.4.2  “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标，否则其投标将被否决；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段的招标代理机构；

（7）与本标段的代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位同为一个法定代表人；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构或发布本公告的交易系统开发单位存在控股或参股关系；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4  投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

##### 1.4.5 投标人（包括联合体各成员）应进入“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和公路工程设计资质与该名录中的相应企业名称和公路工程设计资质完全一致。投标人不满足本项目规定条件的，将被否决投标。

##### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

##### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 1.9  踏勘现场

1.9.1  不组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人可自行踏勘现场，发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

##### 1.10  投标预备会

1.10.1  不组织投标预备会。

##### 1.11  分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的范围仅限于工程设计中跨专业或者有特殊要求的勘察、设计工作，且必须经发包人同意和批准。

（2）分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，其资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

（3）其他要求：投标人应将拟订的分包计划，按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”并提供相关证件的扫描件（如有分包），且投标人中标后的分包应满足合同条款第 3.6款的相关要求。

##### 1.12  偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过最高投标限价（如有）的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，否决其投标。

1.12.2  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；

（2）技术建议书不够完善。

1.12.3  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第2.8款的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.2 项（2）目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素权重分值的 20%。

#### 2.  招标文件

##### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）勘察设计技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

##### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和形式提出。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在交易系统发布，但不指明澄清问题的来源，所有投保人自行到交易系统查询。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人自行到交易系统查询澄清内容。

##### 2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间 15 天前，招标人可以在交易系统上发布修改招标文件的内容，投标人自行到交易系统查询。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人自行到交易系统查询修改内容。

##### 2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。

#### 3.  投标文件

##### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 本次招标采用三信封形式，第一信封为商务文件，第二信封为技术文件，第三信封为报价文件。

3.1.2 投标文件应包括下列内容：

第一信封（商务文件）：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）拟分包项目情况表；

（6）资格审查表；

（7）其他材料。

第二信封（技术文件）

（8） 技术建议书（各评分细项应为独立模块）。

第三信封（报价文件）

（1）报价函；

（2）报价清单说明；

（3）公路工程勘测工作报价清单表；

（4）公路工程设计工作报价清单表；

（5）报价清单汇总表。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

##### 3.2  投标报价

3.2.1 投标人应根据本招标文件规定的勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计费用。

3.2.2  投标人应按第六章“投标文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。招标人设有最高投标限价的，应在“投标须知前附表”中明确；同时，本项目投标人的投标报价不得高于招标人公布的最高投标限价（如有），否则投标人的投标将被否决。

采用固定总价的，在“投标须知前附表”中明确固定总价金额。

采用固定单价（或费率）合同的，在“投标须知前附表”中明确工程单价（或费率）。该方式可使用于年度工程包项目，招标人发布的工程量为预估工程量，实际工程量与当年养护工程规模、公路受自然灾害损坏等因素有关，实际工程量与预估工程量差距可能较大。

##### 3.3  投标有效期

3.3.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其 投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人 延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。

投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行转账、银行保函、年度保证金、银行电子保函。

（1）若采用电汇或银行转账，投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。银行保函应采用招标文件提供的格式，银行保函的彩色扫描件应附在投标文件指定位置，原件应在开标当天投标截止时间前前往项目开标指定地点提交给招标人。

（3）若采用年度保证金，应符合交易中心的相关规定：见招标人须知前附表。

（4）若采用银行电子保函，应符合交易中心的相关规定：见招标人须知前附表。

3.4.2  投标保证金应在投标有效期满后30天内保持有效，投标人如果按本章第3.3.2项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.3  投标人不按本章第 3.4.1项和第3.4.2项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.4  投标保证金的退还：见投标人须知前附表。

3.4.5  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还的情形：见投标人须知前附表

##### 3.5  资格审查表

3.5.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求附上相关证件及证明材料的扫描件。

3.5.2  “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3“投标人的信誉情况表”应附投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图和“国家企业信用信息公示系统”网站中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图以及投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内均无行贿犯罪行为的承诺函，承诺函格式自拟。

3.5.4 投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。

##### 3.6  投标人信息的核查

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决，并没收其投标担保；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料以及信用分加分使用次数已全部用完，但投标人以省厅网站未公布更新为由，再次提出申请加分的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）。

##### 3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关勘察设计周期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“扫描件”均为“原件的扫描件”。

（4）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

（5）第六章投标文件格式中要求盖单位章的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章。

（6）投标文件制作完成后， 投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5 以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）须由联合体牵头人按上述规定出具。

3.7.6  中标单位提交的投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。

#### 4.  投标

##### 4.1  投标文件的加密和标识

投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

##### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。本项目采用电子招投标，请各投标人要在投标截止时间之前完成电子投标文件的递交。逾期上传成功的或者未上传到指定网址：漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）的投标文件，招标人不予受理，因投标人的原因未能解密的投标文件将无法进入评审程序，按无效投标处理。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3  投标人上传的投标文件不予退还。

4.2.4  投标文件上传成功后，交易系统向投标人发出上传成功提示。

4.2.5  逾期上传的或者未上传成功的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，在交易系统发布延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

##### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

#### 5.  开标

##### 5.1  开标时间和地点

招标人将按照本章“投标人须知前附表”第5.1款规定的开标时间和地点公开开标。

##### 5.2  开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由监标人现场随机抽取评标基准价系数（如有） ；

（5）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况及其他内容，并记录在案；

（6）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标会议结束。

5.3发生以下情况导致投标文件无法解密的，后果有投标人自行负责，按无效投标处理：

由于投标人CA数字证书损坏、加密的投标文件异常等原因导致投标文件无法正常解密， 或者由于投标人 CA数字证书损坏、加密的投标文件异常等原因导致投标文件解密后无法正常导入的。

5.4 因出现断电事故等不可抗力因素造成无法正常开标的，由招标人与交易中心协商后公布解决方案。

##### 5.5 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在线提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

#### 6.  评标

##### 6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家人数应不少于成员总数的2/3，具体构成见“投标人须知前附表”。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。更换评标委员会成员的情况应当在评标报告中予以记录。被更换的评标委员会成员如为评标专家库专家，招标人应当从原评标专家库中按照原方式抽取更换后的评标委员会成员，或者在符合法律规定的前提下相应减少评标委员会中招标人代表数量。

##### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 6.3  评标

本项目采用的评标方法见“投标人须知前附表”。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。工程规模较小、技术简单的公路工程设计、设计咨询招标采用“合理低价法”，仅设置报价分和信用分。

6.3.1商务文件评审。评标专家对各商务文件进行评标并独立打分，商务文件评审结束后，由专家组组长汇总评审情况，符合要求后点击进入技术文件评审，商务文件审查未通过的投标人将不进入技术文件评审；

6.3.2技术文件评审

技术文件评审时，交易系统将技术文件中各“评审因素”分成独立模块并随机编号，每个模块包含该评审因素细分项，评标专家对各匿名模块进行独立打分，评标界面及投标人递交的技术文件中不能显示或暗示投标人单位名称，若技术文件显示投标人单位名称的，其投标将被否决，评标专家对各技术文件评标结束后，由专家组组长汇总各技术文件评标情况，符合要求后点击进入报价文件评审。

6.3.3报价文件评审（若有）。各专家对报价文件评审后，由专家组组长汇总各报价文件评标情况并点击汇总产生投标候选人。

##### 6.4  评标结果公示

评标结果在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）上公示。

##### 6.5  中标结果公示

中标结果在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front）上公示。

#### 7.  合同授予

##### 7.1  定标

按照“投标人须知前附表”规定确定中标人。

##### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

##### 7.3  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

##### 7.4  履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。出具银行保函的银行级别在“投标人须知前附表”中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.4.2  中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）。

##### 7.5  签订合同

7.5.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

招标人不得以压低勘察设计费、增加工作量、缩短勘察设计周期等作为中标的条件，不得与中标人再行订立背离合同实质性内容的其它协议。

7.5.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正的最终投标报价小于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正的最终投标报价大于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.5.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署先复印后加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.5.5  如果根据本章第 3.6 款或第 7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

#### 8.  重新招标和不再招标

##### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

##### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

#### 9.  纪律和监督

##### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。

#### 其他规定

10.1投标人应保证其提供的联系方式一直有效，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

## 附件1

工程概况及招标范围

一、相关区域路网现状及规划（包括道路及交通工程设施现状及规划）

二、建设规模及技术标准

三、招标范围（标段划分及主要工作内容）

四、招标项目建设条件（详见工程可行性研究报告）

五、招标项目位置示意图

## 附件2

勘察设计原始资料

一、招标人向各投标人提供下列原始文件：

前一阶段研究或设计的成果文件及相应的批件（扫描件）各一份。

二、下述资料由投标人依据设计需要自行收集

公路工程（不含交通工程）勘察设计：

投标人应根据实际需要，自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及 所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作。

公路工程（交通工程）勘察设计：

1、相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、安全、照明 设施）。

2、沿线高压供电的资料。

3、沿线公用通信网的资料。

4、沿线气象、环境、人文景观的有关资料。

5、相关路网的管理运营体制资料。

6、相关路网服务设施设置情况的资料。

7、与交通工程相关的规划资料。

## 附表一

（项目名称）勘察设计第一信封

（商务文件）开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 项目负责人 | 是否参加技术文件评审开标 | 投标文件解密情况 | 递交投标文件的电脑硬件信息 | 投标人单位信用分申请使用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：	记录人：	监标人：

年 	月 	日

## 附表二

（项目名称）勘察设计第二信封

（技术文件）开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 是否参加报价文件评审 开标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

招标人代表：	记录人：	监标人：

年 	月 	日

附表三

（项目名称）勘察设计第三信封

（报价文件）开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 是否超过投标限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K值为： E1= ，E2= 。 |  |  |

招标人代表：	记录人：	监标人：

年 	月 	日

## 附表四

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）勘察设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

3、

……

请将上述问题的澄清于 	 年 	月  	日   	时前递交至 		（交易系统）。

评标工作组负责人：       	（签字）

年    	月    	日

## 附表五

问题的澄清

编号：

（项目名称）勘察设计评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

3、

……

投标人： 	（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字）

年  	月    	日

## 附表六

中标通知书

（中标人名称））：

你方于            	（投标日期）所递交的       	（项目名称）勘察设计投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 	    	。

勘察设计周期：                	。

项目负责人： 	             （姓名）。

请你方在接到本通知书后的 	日内到	（指定地点）与我方签订勘察设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招  标  人： 	（盖单位电子章） 法定代表人： 	（签字）

年 	月 	日

## 附表七

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方 	年 	月 	日发出的 			（项目名称）勘察设计招标关于 			的通知，我方已于 	年 	月 		日收到。

特此确认。

投标人： 	（盖单位电子章）

年 	月 	日

# 第三章  评标办法（综合评估法Ⅰ）

## 评标办法前附表（综合评估法I）

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 第一信封（商务文件）资格审查 | 投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证或基本存款开户信息； 投标人的资质证书有效且等级符合第二章“投标人须知前附表”附录1的规定； 投标人的业绩符合第二章“投标人须知前附表”附录2的规定； 投标人的主要人员资格符合第二章“投标人须知前附表”附录3的规定； 投标人的信誉符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定； 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的情形； 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 2.3 | 第一信封（商务文件）初步评审 | 投标文件按照招标文件规定的格式填写、内容齐全，扫描件清晰可辨； 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定； 投标人按照第二章“投标人须知”第3.4.1项和第3.4.2项规定的金额、形式、时间和账号等要求提供了投标保证金； 投标人以联合体形式投标时，符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定； 投标人按第六章“投标文件格式”的规定填写了“拟分包项目情况表”，且符合第二章“投标人须知”第1.11款规定； 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限； 投标文件中未出现有关投标报价的内容； 投标文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改； 投标人未提供虚假资料； 投标文件未附有招标人不能接受的条件； 反映投标文件个性特征的内容未出现明显雷同的； 按评标委员会的要求进行澄清、说明或补正。 |
| 2.5 | 第一信封（商务文件）详细评审 | 评审因素 评分值 投标文件第一信封（商务文件）： 40 分 a.投标人与本项目相关的具体业绩 18 分 b.拟投入本项目的人员资格和能力 12 分 c.投标人信誉 0 分 d.信用分评分 10分 |
| 2.7 | 第二信封（技术文件）详细评审 | 评审因素 评分值 投标文件第二信封（技术文件）： 50 分 e.对招标项目的理解和总体设计思路 10分 f.招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识 及其对策措施 17分 g.对前一阶段工作技术总结及技术方案的 不同看法及建议 10分 h.勘察设计工作量及计划安排 5分 i.勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 5分 j.后续服务的安排及保证措施 3分 |
| 2.9 | 第三信封（报价文件）初步评审 | 第三信封（报价文件）按照招标文件规定的格式、内容填写，扫描件清晰可辨，内容齐全完整； 第三信封（报价文件）中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定； 在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额），投标总价不高于招标人公布的最高投标限价，且报价唯一； 按招标文件的规定填报了暂列金额（如有）。 |
| 2.11 | 第三信封（报价文件）澄清 | 第三信封澄清过程中，发生以下任一情形的，做否决投标处理： 投标人拒绝确认算术性修正后的报价； 修正后的最终投标报价超过最高投标限价。 |
| 2.12 | 第三信封（报价文件）详细评审 | 评审因素 评分值 投标文件第三信封（报价文件）： 10 分 k.投标价 10分 |
| 2.14 | 评标结果 | 推荐的中标候选人的人数为1名。 |

## 评标细则（综合评估法I）

| 评分因素与评分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素总分值 | 各评审因素细分项 | 总分值 | 专家评分值 |  |
| a. | 投标人与本项目相关的具体业绩 | 18 | 类似勘察设计项目 业绩① | 18 | 0～3.6 | 近5年（施工图设计批复时间在2016年1月1日后）完成过本招标项目公路等级及以上勘察设计里程满足强制性标准得基本分14.4分， 每增加一座双向六车道且长度1000米及以上的特大桥或长隧道（针对独立桥隧项目特点，填写桥梁、或隧道业绩评分标准）及以上的加1.2分，最多加3.6分。 |
| b. | 拟投入本项目的人员资格和能力 | 12 | 项目负责人 任职资格与业绩 | 12 | 0～2.4 | 满足强制性标准得基本分9.6分，根据担任类似岗位完成本招标项目公路等级及以上勘察设计情况加分， |
| c. | 投标人的信誉 | / | / | / | / | / |
| d. | 信用分评分 | 10 | 勘察设计企业信用分 | 7 |  | 具体分值的确定按照福建省交通运输厅、福建省重点项目建设领导小组办公室最新发布的《福建省交通建设市场信用考核管理办法》执行。 |
|  |  |  | 勘察设计项目负责人信用分 | 3 |  | 具体分值的确定按照福建省交通运输厅、福建省重点项目建设领导小组办公室最新发布的《福建省交通建设市场信用考核管理办法》执行。 |
| e. | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 10 | 对本项目的理解 | 5 | 0～1 | 投标人对招标项目理解和招标项目所在地区建设条件的认识基本正确、思路基本准确的得基本分4分，视投标人以本项目的理解的正确程度、思路清晰程度，酌情加分，最多加1分。 |
|  |  |  | 总体设计思路 | 5 | 0～1 | 总体设计（路线方案）基本合理、思路可行的得基本分4分，视总体设计合理、采用标准正确、优化思路可行的程度，酌情加分，最多加1分。 |
| f. | 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 17 | 对本项目特点问题、关键技术问题的认识及其对策措施 | 17 | 0～3.4 | 对勘察设计的难点、关键问题的对策措施基本合理、可行及对工程造价测算基本合理的得基本分13.6分，视投标人对本项目特点、路线控制点，以及与路网及管线、水利设施的交叉工程、环保措施、水保措施等有关的难点、重点的技术分析和对策措施合理、经济程度以及综合平均造价情况的优劣程度，酌情加分，最多加3.4分。 |
| g. | 对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议 | 10 | 对本项目前一阶段工作的技术结论及技术方案提出不同看法及建议 | 10 | 0～2 | 对本项目前一阶段工作的技术结论及技术方案有不同看法及建议基本分8分，提出更为合理的方案及建议，酌情加分，最多加2分 |
| h. | 勘察设计工作量及计划安排 | 5 | 勘察设计工作量 及计划安排 | 5 | 0～1 | 勘察设计工作量及计划安排基本合理的得基本分4分，视其工作量及计划安排的合理程度酌情加分，最多加1分。 |
| i. | 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 | 5 | 质量保证措施 | 3 | 0～0.6 | 质量保证措施基本合理的得基本分2.4分，视其合理程度酌情加分，最多加0.6分 |
|  |  |  | 进度保证措施 | 2 | 0～0.4 | 进度保证措施基本合理的得基本分1.6分，视其合理程度酌情加分，最多加0.4分 |
| j. | 后续服务的安排及保证措施 | 3 | 后续服务人员 | 2 | 0～0.4 | 后续服务人员数量、资历、进场时间满足强制性标准得基本分1.6分，每增加一个后续服务人员加0.1分，最多加0.4分。 |
|  |  |  | 办公生活设施 | 1 | 0～0.2 | 办公生活设施满足要求得0.8分，视其满足的程度，酌情加分，最多加0.2分 |
| k. | 投标价 | 10 | 评标最高限价＝最高投标限价-暂列金（若有） 评标价=报价函文字报价-暂列金（若有） |
|  |  |  | 评标基准价的确定：按第一信封（商务文件）和第二信封（技术文件）评审得分之和由高到低的顺序，对投标人的第三信封（报价文件）通过初步评审及算术性修正的前三名（若不足三名，则选取相应数量）投标人评标价作算术平均，将该平均值作为评标基准价。 注： 1.算术性修正后的投标报价超过最高投标限价，投标人的投标将被否决。 2.所有经计算的平均值、评标基准价的计算结果等均取整到元，小数点后四舍五入。 按照规定确定评标价及评标基准价后，计算所有通过第三信封（报价文件）初步评审的投标人的评标价得分，评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价×100×E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价×100×E2。 注：F是投标价所占的评分满分值。招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。 本次招标 E1 =0.2、E2=0.1。 评标价得分保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入计入第二位，评标价最低得分为零分。 |
| 需要补充的其他内容： 各评审因素（投标价、信用分除外）得分均不应低于其评分满分值的80%（低于满分值80%的视为无效），且各评审因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。 |

## 评标细则正文

### 总则

本次评标采用综合评估法I。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

### 评标程序和评审标准

#### 2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1第一信封资格审查；

第一信封初步评审；

第一信封澄清（如果需要）；

第一信封详细评审。

2.1.2第二信封详细评审。

2.1.3第三信封初步评审；

第三信封算术性修正；

第三信封澄清（如果需要）；

第三信封详细评审。

2.1.4 综合评价，推荐中标候选人。

2.1.5 编写评标报告。

#### 2.2 第一信封资格审查

评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

#### 2.3 第一信封初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件第一信封（商务文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，其投标将被否决。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

#### 2.4第一信封澄清

（1）除按本办法规定的重大偏差外，投标文件存在的其他问题应视为细微偏差。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可书面通知投标人澄清或说明其投标文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此投标人不得拒绝，否则，作否决投标处理，并没收其投标保证金。

（2）有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但招标人和投标人均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）招标人不接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补正。

#### 2.5 第一信封详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标文件第一信封（商务文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

#### 2.6第二信封澄清

在澄清过程中，防止投标人通过澄清将相关信息泄露给评标专家。

（1）除按本办法规定的重大偏差外，投标文件存在的其他问题应视为细微偏差。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可书面通知投标人澄清或说明其投标文件中不明确的内容，或要求补充相应资料或对细微偏差进行补正。对此投标人不得拒绝，否则，其投标将被否决，并没收其投标保证金。

（2）有关澄清、说明和补正的要求和回答均以书面形式进行，但招标人和投标人均不得因此而提出改变招标文件或投标文件实质内容的要求。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）招标人不接受投标人对投标文件的主动澄清、说明和补正。

#### 2.7 第二信封详细评审

评标委员会只对通过第一信封（商务文件）评审的投标文件进行第二信封（技术文件）详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素进行评分。

#### 2.8 第三信封开标

第二信封（技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过第一信封（商务文件）和第二信封（技术文件）评审的投标文件进行第三信封（报价文件）开标。

#### 2.9 第三信封初步评审

评标委员会对通过第一信封（商务文件）和第二信封（技术文件）评审的投标文件进行第三信封（报价文件）初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

#### 2.10 第三信封算术性修正

评标委员会对通过投标文件第三信封（报价文件）初步评审的投标人的投标报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

（3）合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

（4）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。

（5）漏报暂列金额、暂估价或填报的暂列金额比例、暂估价与招标文件要求不一致时，以招标人规定的暂列金额比例、暂估价为准对投标总价进行修正。

#### 2.11 第三信封澄清

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作否决投标处理，同时没收其投标保证金。修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标价得分的计算。

修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，投标人的投标将被否决。

#### 2.12 第三信封详细评审

计算所有通过第三信封（报价文件）初步评审的投标人的投标价得分。投标价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

#### 2.13 评标排序

评标委员会成员应对按照评标办法的规定，独立评分并签署。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评委会对投标人进行排名。如最终得分相同时，以本项目所使用年度信用等级高者优先；若年度信用等级相同，则投标文件商务和技术文件得分之和较高的优先；当商务和技术文件得分之和相同时，以商务文件得分较高的优先；当商务和技术文件得分均相同时，以投标报价低者优先；当商务文件得分、技术文件得分、投标报价均相同时，则由投标人按递交投标文件时所登记的顺序号，从抽球箱中抽取各投标人代表的球号后放入抽球箱中，再由招标人从抽球箱中随机抽取代表球，第一次抽取的代表球为相对于商务文件得分、技术文件得分、报价均相同的候选人的第一名，以此类推。

#### 2.14 评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标后选人并向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

第一节   勘察监理、设计审查（咨询）合同条款

1．工程勘察监理、设计审查（咨询）主要工作内容

1.1工程勘察监理、设计审查（咨询）的服务内容和范围

监理人：指受发包人委托进行标段范围内全部勘察设计工作内容的勘察监理、设计审查（咨询）工作，以及施工阶段的专项咨询服务，并执行《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布，国家安全监管总局令第77号修正）和《关于印发〈福建省道路建设项目安全设施“三同时”监督管理实施暂行办法〉的通知》（闽交建〔2017〕81 号）文件有关规定，完成项目各阶段的安全性评价工作的机构。

主要工作内容及范围：标段范围内的公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、隧道）及其附属设施（包括通风、消防、供电照明、监控及紧急救援等）、市政工程（含给水、排水等工程）、交叉、连接线、环保景观及其它工程（包括“三改”及顺接、取弃土场防护、标准化施工“三集中”建设等）、交通工程及沿线设施（含监控、通信、供电照明、安全防护、标志标线、管理、养护、服务等），以及公路事件监测预警系统、道路安全预警系统、交通流量调查系统、桥梁超限超载预警系统、气象监测预警系统、智慧排水控制系统、桥梁健康运营监测系统、隧道运营管理系统、智慧路灯系统、边坡检测系统、信息发布系统、智慧公路软件平台、BIM策划编制、BIM建模和技术运用等全部工程内容的工程勘察（包含初勘初测、详勘定测）监理，初步设计、技术设计（如有）、施工图设计、设计概、预算的编制、安全设施设计、施工招标图纸及工程量清单的编制、后续服务工作的审查（咨询），以及施工阶段的专项咨询服务，并执行《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布，国家安全监管总局令第77号修正）和《关于印发〈福建省道路建设项目安全设施“三同时”监督管理实施暂行办法〉的通知》（闽交建〔2017〕81 号）文件有关规定，完成项目各阶段的安全性评价工作  。

1.2 工程勘察监理、设计审查（咨询）服务的依据

（1）国家有关法律、法规及部门规章；

（2）国家和交通运输部颁工程建设强制性标准；

（3）国家和交通运输部颁有关工程勘察设计规范；

（4）公路基本建设管理有关规定和办法；

（5）项目建议书、可行性研究报告批复意见；

（6）各阶段工程勘察设计文件审查批复意见；

（7）本工程勘察监理、设计审查（咨询）合同及补充合同；

（8）本工程勘察设计合同(或委托书)；

（9）合同履行过程中与勘察监理、设计审查（咨询）服务有关的来往函件；

（10）其他勘察监理、设计审查（咨询）依据。

1.3 工程勘察监理、设计审查（咨询）服务各阶段的主要工作内容

1.3.1 初测监理

（1）外业测量

①审查初测工作大纲及其内容、方法、技术手段、工作深度及质量标准是否符合标准、规范、规程；

②检查投入的人员、仪器设备、工作计划和实际进度是否符合合同要求；

③审查勘测水准点、导线点、GPS点、中桩、横断面平面布置位置及数量是否满足规范要求和设计要求；

④对外业测量工作进行旁站监理，检查测量记录、外业测量放桩是否符合测设规定，并对其工作量逐天进行签认；

⑤审查外业测量资料，现场抽检复核外业测量结果并签认；

⑥审查是否存在有比较价值的路线比选方案；

⑦编写《中间检查单》并上报发包人；

⑧参加外业验收并提出验收意见。

在线路控制测量工作中对导线点、水准点复测不低于10%，中桩抽查不少于5%，抽查线路里程占总里程不低于5%，横断面测量不低于5%。

（2）外业调查

①审查外业调查内容、方法是否齐全、正确；

②对工程地质调查测绘、水文资料、构造物设置位置、小区域气候特征、地震、城镇和工业园区规划、山地自然灾害、文物保护、综合运输体系布局规划、征地拆迁、供电等设计基础资料进行巡视监理，并现场抽查复核；

③对沿线筑路材料调查、取样进行旁站监理；

④检查设计人是否与所涉及的地方政府、厂矿、乡镇签署有关协议；

⑤审查外业调查收集资料是否齐全、准确、可靠，能否满足初步设计需要；

⑥签认外业调查工作量和调查成果；

⑦编写《中间检查单》并上报发包人。

对外业调查资料要按不低于20%的抽查频率进行复核。

（3）工程地质勘察

①审查初勘工作大纲及其内容、方法、技术手段、工作深度及质量标准是否符合标准、规范、规程；

②检查投入的人员、仪器设备、工作计划和实际进度是否符合合同要求；

③检查钻探布孔、地质调绘、物探、简易勘探、原位测试等布置数量、位置是否满足规范要求和设计需要；

④检查终孔原则是否合理；

⑤检查取样频率、样品存放是否符合规范要求；

⑥检查地质勘探点深度、取样或原位测试深度及数量是否符合规范要求；

⑦对地质钻探工作进行旁站监理，并对其工作量和勘探资料逐天逐孔进行签认；

⑧对其它勘探工作进行巡视和现场抽查复核，并对勘探资料进行审查签认；

⑨编写《中间检查单》并上报发包人；

⑩审查工程地质初勘报告，参加外业验收并提出验收意见；

⑾针对不良地质、特殊路基等处治方案，从工程地质方面提出意见和建议。

（4）室内试验

①检查室内试验的环境条件是否满足试验工作的要求，仪器设备是否满足试验要求并已通过鉴定或校验；

②检查试验人员是否经过上岗培训或取得相应资质；

③检查样品验收和试样制备是否符合规定；

④检查试验项目是否齐全；

⑤检查试验操作过程是否符合相关规程的规定；

⑥检查试验成果的整理、分析是否符合相关规范要求，计算是否准确无误，提交的成果资料是否签署齐全，并对其工作量和试验成果进行签认；

⑦监理工作采取巡视、抽查的方式进行，对重点试样的开样、制样和试验操作采取旁站的方式进行监理。

1.3.2 定测监理

（1）外业测量

①审查定测工作大纲及其内容、方法、技术手段、工作深度及质量标准是否符合标准、规范、规程；

②检查投入的人员、仪器设备、工作计划和实际进度是否符合合同要求；

③审查勘测水准点、导线点、GPS点、中桩、横断面平面布置位置及数量是否满足规范要求和设计要求；

④对外业测量工作进行旁站监理，检查测量记录、外业测量放桩是否符合测设规定，并对其工作量逐天进行签认；

⑤审查外业测量资料，现场抽检复核外业测量结果并签认；

⑥编写《中间检查单》并上报发包人；

⑦参加外业验收并提出验收意见。

在线路控制测量工作中对导线点、水准点复测不低于10%，中桩抽查不少于5%，抽查线路里程占总里程不低于5%，横断面测量不低于5%。

（2）外业调查

①审查外业调查内容、方法是否齐全、正确；

②对工程地质调查测绘、水文资料、构造物设置位置、小区域气候特征、地震、城镇和工业园区规划、山地自然灾害、文物保护、综合运输体系布局规划、征地拆迁、供电等设计基础资料进行巡视监理，并现场抽查复核；

③对沿线筑路材料调查、取样进行旁站监理；

④检查设计人是否与所涉及的地方政府、厂矿、乡镇签署有关协议；

⑤审查外业调查收集资料是否齐全、准确、可靠，能否满足施工图设计需要；

⑥签认外业调查工作量和调查成果；

⑦编写《中间检查单》并上报发包人。

对外业调查资料要按不低于20%的抽查频率进行复核。

（3）工程地质勘察

①审查详勘工作大纲及其内容、方法、技术手段、工作深度及质量标准是否符合标准、规范、规程；

②检查投入的人员、仪器设备、工作计划和实际进度是否符合合同要求；

③检查钻探布孔、地质调绘、物探、简易勘探、原位测试等布置数量、位置是否满足规范要求和设计需要；

④检查终孔原则是否合理；

⑤检查取样频率、样品存放是否符合规范要求；检查地质勘探点深度、取样或原位测试深度及数量是否符合规范要求；

⑥对地质钻探工作进行旁站监理，并对其工作量和勘探资料逐天逐孔进行签认；

⑦对其它勘探工作进行巡视和现场抽查复核，并对勘探资料进行审查签认；

⑧编写《中间检查单》并上报发包人；

⑨审查工程地质详勘报告，参加外业验收并提出验收意见；

⑩针对不良地质、特殊路基等处治方案，从工程地质方面提出意见和建议。

（4）室内试验

①检查室内试验的环境条件是否满足试验工作的要求，仪器设备是否满足试验要求并已通过鉴定或校验；

②检查试验人员是否经过上岗培训或取得相应资质；

③检查样品验收和试样制备是否符合规定；

④检查试验项目是否齐全；

⑤检查试验操作过程是否符合相关规程的规定；

⑥检查试验成果的整理、分析是否符合相关规范要求，计算是否准确无误，提交的成果资料是否签署齐全，并对其工作量和试验成果进行签认；

⑦监理工作采取巡视、抽查的方式进行，对重点试样的开样、制样和试验操作采取旁站的方式进行监理。

1.3.3 初步设计审查（咨询）

（1）总体设计

①审查初步设计工作大纲是否符合标准、规范、规程；

②检查工作计划和实际进度是否满足合同要求；

③审查设计文件总说明书是否按《文件编制办法》要求内容进行编写；

④审查设计方案是否满足设计审查意见及批准文件、定测验收审查意见和勘察设计招标文件的要求；

⑤核查设计依据及采用的设计标准、规范、工程地质资料的完整性和准确性；

⑥核查路线地理位置图的准确表达性；

⑦核查主要技术经济指标表的内容及数据准确性；

⑧核查总体设计图图纸应反映的问题是否全面，特别是排水系统的表达与设计是否与地形、地貌相结合，构造物的设置位置是否适宜等；

⑨抽查关键部位的计算方法；

⑩审查总体设计方案是否合理，是否满足现行标准、规范规定；

⑾审查设计方案论证是否充分；

⑿审查运行速度检验是否准确可靠；

⒀检查文件编制内容是否全面、完整，设计深度是否满足要求；

⒁指出设计中“错、漏、碰”问题，对设计方案提出审核修改意见和优化设计意见。

（2）路线方案

①审查路线的局部比较方案是否全面、合理，推荐方案是否最优方案，是否再有方案优化的可能性；

②审查路线平、纵面技术指标的掌握和应用是否合理，是否达到最优方案；

③审查平、纵组合设计是否符合规范要求，是否与路线所经地区的环境相协调；

④检查方案比选中是否遗漏有可比价值的方案；

⑤检查深挖高填地段是否进行方案比选；

⑥检查路基土石方填挖是否平衡，能否利用平、纵面线形的调整，使路基土石方基本达到平衡；

⑦检查是否与周围环境相协调，尽量把对自然环境破坏和水土流失减少到最低程度。

（3）路基、路面工程

①审查路基横断面布置、路基边坡设计的合理性；

②审查路基防护工程、支挡工程设计方案和不良地质、特殊路基处治方案是否安全、合理、经济、实用；

③审查路基土石方数量计算方法是否正确、调配是否合理；

④审查路基路面排水系统设计是否完善，结构形式和基本尺寸是否合理；

⑤检查路基取土场和弃土场设计是否合理；

⑥核查取土场填料物理、力学性质是否满足路基填料的要求；

⑦审查对路基填料物理、力学性质的要求是否合理；

⑧核查沿线路面料场的质量、储量、供应量及运输条件、开采条件是否调查充分、准确，是否进行原材料抽样试验、混合料试验，试验成果是否在设计中应用；

⑨检查是否有路面结构组合设计的分析论证方案，论证结果是否准确、可靠，是否收集了本地区成功的路面设计资料。

（4）桥梁、涵洞及分离式立交工程

①审查大中桥结构型式、布孔方案选择是否经济、合理和美观；

②审查重点结构物或特殊结构物设计的安全、可靠性；

③审查中小桥、通道、分离式立交等构造物分布、数量、型式是否合理；

④核查沿线涵洞分布情况是否与地形、排水系统相结合，设置数量和结构型式是否合理、可行；

⑤检查桥梁、涵洞等结构物的外业资料是否齐全、是否符合规范要求，如桥位选择以及测量资料、工程地质、水文及航运资料等；

⑥对重要构造物或特殊构造物进行计算复核。

（5）隧道工程

①审查隧址区域地质构造、地应力场、地层结构、岩土特性、围岩分类、不良地质类型等工程地质资料是否满足设计要求，是否在设计中得到应用；

②审查隧道位置、洞门型式及拟定长度是否合理，平、纵面线形指标是否满足规范要求；审查隧道的断面型式及主要的断面结构尺寸方案是否经济合理；

③审查隧道初期支护及二次衬砌方案及参数选用是否合理；

④检查隧道防排水工程设计的合理性；

⑤审查隧道照明、防排水、机械通风、消防、供配电等系统设计方案是否合理、经济、实用。

（6）交叉工程

①审查互通式立交设置位置、规模和型式是否满足交通转换的功能要求；

②核查主线、被交道路及匝道几何设计技术指标的应用与掌握是否满足规范要求，满足行驶安全、视觉、心理以及与环境配合方面的要求；

③检查互通式立交范围内构造物的安全性、经济性及可行性。

（7）排水工程

①审查沿线排水系统设计是否完善，排水方案是否可行；

②审查排水管网的布设是否自成体系，流向清楚，是否破坏原有排灌体系和污染环境，排水能力能否满足当地农田水利排灌及城镇发展需求。

（8）交通工程

①审查交通工程设计规模是否经济、合理，功能是否满足管理和安全行车要求；

②审查各类安全设施布设位置、结构型式和尺寸、采用材料是否经济、合理；审查监控、通信、收费系统、供配电系统设计方案、外场设备布设方案是否合理、经济。

（9）沿线设施

①审查沿线服务区、停车区、设置位置、建设规模和方案是否合理，是否满足使用功能要求；

②审查沿线收费站房建设规模、功能、方案是否满足运营和管理要求。

（10）工程概算

①审查概算定额套用是否正确，材料单价调查是否充分、准确、合理；

②征迁数量调查是否全面、准确。

1.3.4 施工图设计审查（咨询）

（1）总体设计

①审查施工图设计工作大纲是否符合标准、规范、规程；检查工作计划和实际进度是否满足合同要求；

②审查设计文件总说明书和各专业分项说明书是否按《文件编制办法》要求内容进行编写；

③检查设计依据、采用的设计标准、规范、工程地质资料是否齐全；

④检查施工图设计对上级主管部门的要求、批示及初步设计批复执行情况；

⑤审查施工图设计文件(包括目录、图纸、标准、签署、出图率)的完整性、设计图表的统一性；

⑥检查设计采用的标准图是否齐全、适用；

⑦审查设计方案是否符合已批复的初步设计，设计方案的深度、广度是否符合施工图设计标准；

⑧验算主要结构物的安全性（对大桥及特大桥以上桩基必须100%验算）；

⑨审查关键性工程的设计计算书，如水文计算书、结构计算原理及使用计算程序、计算公式、参数选用是否合适，是否符合规范要求，计算结果是否准确可靠；

⑩对地理位置图、总体设计图、主要技术经济指标表进行核查；

⑾对各专业设计协调及结构位置配合进行核查；

⑿审查各专业设计方案的深度、广度，是否符合设计标准，是否贯彻了勘察设计新理念。

（2）路线方案

①审查路线局部方案在初步设计基础上优化后的合理性、经济性；

②审查路线平、纵面技术指标的掌握和应用是否合理，是否达到最优方案；

③审查平、纵组合设计是否符合规范要求，是否充分适应地形，是否与周围环境相协调；

④审查深挖高填地段路线平纵组合是否已达到最优方案，能否利用平、纵面线形进行调整；

⑤审查路基土石方填挖是否平衡，能否利用平、纵面线形的调整，尽量使路线平纵面设计安全、均衡、连续。

（3）路基、路面工程

①审查路基横断面布置、路基边坡坡率设计的合理性；

②审查路基防护工程、支挡工程设计方案和不良地质、特殊路基处治方案是否安全、合理、经济、实用，并进行适当验算；

③审查路基土石方数量计算方法是否正确、调配是否合理；

④审查路基路面排水系统设计是否完善，结构形式和基本尺寸是否合理；

⑤检查路基取土场和弃土场设计是否合理；

⑥核查取土场填料物理、力学性质是否满足路基填料的要求；

⑦审查对路基填料物理、力学性质的要求是否合理；

⑧核查沿线路面料场的质量、储量、供应量及运输条件、开采条件是否调查充分、准确；

⑨审查路面原材料及其混合料的试验资料是否能满足设计要求；

⑩审查路面结构组合是否合理、经济，验算厚度计算是否准确。

（4）桥梁、涵洞及分离式立交工程

①审查桥梁设计要点及施工要点是否交代清楚；

②审查大中桥结构型式、布孔方案选择是否经济、合理和美观；

③审查重点结构物或特殊结构物设计的安全、可靠性；审查中小桥、通道、分离式立交等构造物分布、数量、型式是否合理；

④核查沿线涵洞分布情况是否与地形、排水系统相结合，设置数量和结构型式是否合理、经济；

⑤检查桥梁、涵洞等结构物的外业资料是否齐全、是否符合规范要求，如桥位选择以及测量资料、工程地质、水文及航运资料等；

⑥核查设计采用的标准图是否齐全、适用；

⑦检查桥梁、涵洞的水文分析计算书、结构计算书，对非标准跨径桥梁及重要桥梁或特殊结构桥梁分类分别进行主桥整体计算、主桥下部结构验算、上部结构横向受力计算、局部重点部位计算，对全部桥梁基础分类分别进行验算；

⑧审查受力构件钢筋、构造钢筋、预应力索的配置方式、配置数量是否合理、经济；检查桥涵主要工程数量是否全面，有无漏项等。

(5)隧道工程

①核查隧道洞身区域地层结构、地层状况、岩土特性、围岩分类、不良地质类型是否准确、可靠，是否用于设计；

②核查隧道的断面型式、洞门型式及主要断面结构尺寸是否合理；

③验算隧道洞门、进出口段、洞身结构设计的安全性、可靠性；对隧道初期支护及二次衬砌参数选用的合理性进行必要的复核、验算；

④检查隧道防排水工程设计的合理性；检查设计中提及的隧道开挖施工方案及辅助措施的可行性、安全性；

⑤审查隧道照明、防排水、机械通风、消防等系统设计方案是否合理、经济、实用。

（6）交叉工程

①审查互通式立交设置位置、规模和型式是否满足交通转换的功能要求；

②核查主线、被交道路及匝道几何设计技术指标的应用与掌握是否满足规范要求，满足行驶安全、视觉、心理以及与环境配合方面的要求；

③检查互通式立交范围内构造物的安全性、经济性；

④审查平面交叉口设计的合理性。

（7）排水工程

①审查沿线排水系统设计是否完善，排水方案是否可行；

②审查排水管网的布设是否自成体系，流向清楚，是否破坏原有排灌体系和污染环境，排水能力能否满足当地农田水利排灌及城镇发展需求。

（8）交通工程

①审查各类安全设施布设位置、结构型式和尺寸、采用材料是否经济、合理，是否满足管理和安全行车要求；

②监控、通信、收费系统、供配电系统设计方案、设备选型及要求的性能指标、外场设备布设是否合理、经济。

（9）沿线设施

①审查沿线服务区、停车区设置位置、建设规模和设计方案是否合理，是否满足使用功能要求；

②审查沿线收费站房建设规模、功能、设计方案是否满足运营和管理要求。

（10）工程预算

①审查预算定额套用是否正确，材料单价调查是否充分、准确、合理；

②征迁数量调查是否全面、准确。

（11）工程量清单

①审查合同段划分是否合理，工程量清单是否符合施工招标文件有关要求，抽查工程量清单数量的准确性。

1.3.5对上述阶段工程勘察设计文件中违反国家有关法律法规政策和强制性技术标准问题提出改正意见。

1.3.6对上述工程勘察监理及设计审查（咨询）的日常工作要求执行总体协调制度。

（1）本项目签订合同之日即视为开始勘察监理及设计审查（咨询）工作，设计方案根据规划部门方案确定，监理人应充分考虑政策性调整可能对项目方案产生的影响，甚至暂缓或取消方案实施计划。监理人应自行承担以上风险，以上因素不作为发包人的违约依据。

（2）在工程勘察设计开展之前，对项目设计人提出的工作大纲和方案提出审查意见，会同发包人代表、项目负责人讨论修定总体工作大纲和工作方案，明确总体协调的主要内容和协调机制，并对项目实施的各阶段进行检查。

（3）对项目设计人制定的初步及施工图设计可统一的技术和标准提出审查意见，如：统一全线标准跨径、涵洞、通道、天桥等构造物的选型；统一隧道支护参数、同类型围岩的支护方案和衬砌厚度；统筹路面结构设计、材料试验；统一路基标准断面型式、路堑及路堤防护方案等；总体协调设计单位编制路基、路面、桥涵、通道、天桥、交通安全设施和共用构造等通用图。

1.3.7 质量管理

公路工程勘察设计目标以“安全、环保、舒适、和谐”的公路典型示范工程理念统领本项目工程勘察设计全过程，最大限度地贯彻公路“长寿命”理念，保护生态环境，避免高填深挖，实现公路建设与自然的和谐，促进公路建设的可持续发展。监理人应贯彻上述理念于勘察监理、设计审查（咨询）全过程并根据合同约定提供各阶段咨询成果，确保各阶段成果的质量和深度满足有关规范、规定要求，并对所提供的成果质量负责。

监理人应按照交通部《公路工程勘察设计工序管理试行办法》对设计人的工作把关。监理人也应做到“事先指导、中间检查、成果评定”三环节控制和工序控制。

（1）初勘阶段：外业勘测及调查资料是否满足初步设计要求的深度；路线方案比选是否遗漏其它有价值的方案；路线比选方案是否达到同等的深度；互通位置的选择是否合理等。

（2）初步设计阶段：确定合理的路线方案，对路线比较方案的优劣进行评价及取舍；对路线的平面及纵断面的技术指标取值的均衡性、合理性等进行审查认定；确定沿线互通的布置及形式、路线交叉、服务设施等；初步确定沿线构造物、桥梁结构形式及隧道的布置等；确定工程的建设规模、征迁数量及工程的概算投资。

（3）详勘阶段：确定全线路线的平面及纵断面设计指标取值，对局部段落能否进一步优化做最终的审查确认；检查全线外业资料的深度是否满足施工图设计的要求，是否达到了《公路工程地质勘察规范》中“详细工程地质勘察”所要求的深度；检查全线料场、取土场及征迁量调查是否全面完整。

（4）施工图设计阶段：是否满足初步设计批准文件、定测验收和招标文件审查意见的要求；构造物的稳定性和安全性、使用计算机软件的合理性和合法性；施工图文件是否满足有关规范、规定的深度要求；是否满足国家现行的公路工程、结构及相关抗震、环保、消防、节能、卫生等强制性规范标准；施工图设计在经济、技术方面是否合理；对不合理的部分应提出进一步的优化设计意见。

1.3.8 上述工程勘察监理、设计审查（咨询）的主要内容及日常工作制度中，对技术难度大、方案复杂、重大变更等审查难度较大，以及分阶段咨询对外业验收、内业检查过程中提出的审查意见，需要聘请组织行业内知名专家解决有关技术难题的，均应出具相应的审查报告。

1.3.9勘察监理、设计审查（咨询）文件提交要求

（1）监理人收到开始勘察监理、设计审查（咨询）通知后的次月起，每月底向发包人提交勘察监理、设计审查（咨询）工作月报 5 份，电子文件一份；

（2）监理人在每年12月底向发包人提交勘察监理、设计审查（咨询）工作年终报告 5 份，电子文件1份；

（3）监理人在设计人提供初步设计文件（初稿）后 7 天内，向发包人提交初测监理资料  2  份、初测监理报告 10 份、初测审查（咨询）资料 2 份、初测审查（咨询）报告  10  份、初步设计审查（咨询）资料  2  份，初步设计审查（咨询）报告  10  份，以上文件电子文件1份，在设计人提供初步设计修编稿文件后  7  天内对修编稿进行复核形成核查报告  10  份，电子文件1份；

（4）监理人在设计人提供施工图设计文件（初稿）后 7 天内，向发包人提交定测监理资料  2  份、定测监理报告  10  份、定测审查（咨询）资料 2 份、定测审查（咨询）报告 10 份、施工图设计审查（咨询）资料  2  份、施工图设计审查（咨询）报告 10 份，以上文件电子文件1份，在设计人提供施工图设计修编稿文件后  7  天内对修编稿进行复核形成核查报告 10 份，电子文件1份；

（5）监理人在项目交工验收后 7 天内，向发包人提交勘察监理、设计审查（咨询）最终总报告文件  10  份，电子文件1份；

（6）监理人在发包人下达专项咨询服务要求后  7 天内，向发包人提交专项咨询报告文件  10  份，电子文件1份。

（7）监理人在发包人下达项目各阶段的安全性评价服务要求后 7 天内，向发包人提交项目各阶段的安全性评价报告 10 份，电子文件1份。

（8）施工现场配合服务（后续服务）自施工招标之日起至项目竣工验收。

（9）以上文件均为A4幅面（图纸可用A3幅面）纸质原件，首页应盖监理人单位章（或现场机构章），并经项目负责人签字。以上文件份数除满足上述条款要求外，若项目审批需要增加文件份数的，监理人应无条件补充提供。

2．发包人和监理人的责任和义务

2.1 发包人的主要职责

（1）负责招标选择监理人，并签订合同；

（2）审批勘察设计工作大纲和勘察监理、设计审查（咨询）工作大纲，并监督实施；

（3）督促监理人严格履行合同，监督检查现场机构组建情况、人员设备投入情况、质量保证体系建立与运行情况以及勘察监理、设计审查（咨询）工作大纲执行情况；

（4）定期召开协调会，研究解决勘察监理、设计审查（咨询）工作进度、工作质量、重大技术方案、地方民事等各种事宜，协调监理人、设计人与地方政府之间的各种关系；

（5）协助监理人建立现场机构，督促设计人按时提供勘察监理、设计审查（咨询）工作所需的各种资料、图表；

（6）定期对勘察监理、设计审查（咨询）工作进行考核，按合同规定及时支付勘察监理、设计审查（咨询）费用。

（7）审查监理人提交的阶段勘察监理、设计审查（咨询）报告和项目勘察监理、设计审查（咨询）最终报告，并监督设计人执行；

（8）勘察监理、设计审查（咨询）工作结束后，对勘察监理、设计审查（咨询）工作进行总结评估。

2.2 监理人的主要职责

（1）制定勘察监理、设计审查（咨询）工作大纲，报发包人批准后执行。

（2）按照合同规定和要求，组建现场机构，投足合同承诺的人员、设备，建立健全质量保证体系，对本项目工程勘察设计实施勘察监理、设计审查（咨询）。

（3）督促设计人严格履行合同，监督检查设计人人员设备投入情况、质量保证体系建立与运行情况、勘察设计工作大纲执行情况、勘察设计进度情况、合同转包分包情况等。

（4）审批勘察设计工作大纲，并监督实施。

（5）负责工程勘测全过程监理，对外业测量、外业调查、地质勘察和试验工作实施全过程旁站、跟踪监控、现场复测、复查、抽查。

（6）负责工程设计全过程审查（咨询），对设计方案进行论证分析，对结构设计进行验算复核，对设计图纸进行全面审查。

（7）负责外业测量、外业调查、地质勘察和试验等中间成果签认和最终成果验收。

（8）负责勘察设计费用计量审核，签发支付证书。

（9）负责审批外业测量、地质勘察和试验工作分项开工申请，签发开工令。

（10）对设计人不履行合同，勘察设计工作不执行工作大纲，勘察设计深度不足、工作不符要求，勘察设计工作进度滞后等，发出整改或停工指令。

（11）提出勘察设计合理化建议和优化建议，特别是对路线比选方案、路线平纵面技术指标的运用和组合、重要结构物和特殊结构物的设计方案、不良地质和特殊路基的处治方案等的合理化建议和优化建议。

（12）在勘察设计各阶段工作结束后，及时编制并向发包人提交阶段性勘察监理、设计审查（咨询）报告和最终报告。

（13）定期召开工地例会或专题工作会议，与设计人就有关勘察设计工作进度、工作质量、需修改的设计内容及方案的进一步优化进行沟通。

（14）定期向发包人报告勘察设计工作进展及质量控制情况。

（15）参加发包人组织的外业验收和上级主管部门组织的勘察设计审查，提出验收意见和审查意见。

2.3 发包人和监理人应签订工程勘察监理、设计审查（咨询）合同，约定勘察监理、设计审查（咨询）工作主要内容的具体内容和要求、提供咨询资料和完成咨询报告的期限、费用及支付方式、其他协作条件等，明确双方的责任。

2.4 发包人应按约定的期限向监理人提供咨询必需的文件和资料。

2.5 发包人不得以任何理由要求监理人从事违反法律、法规、政策和有关强制性技术标准的工作，不得授意监理人提出不真实的监理或审查（咨询）意见。

2.6 发包人组织有关专家对设计人的工程勘察设计各项工作进行检查，监理人必须积极配合，并对检查提出的专家意见及时整理、反馈。

2.7 监理人应及时将咨询报告交设计人，并抄送发包人。设计人应对监理或审查（咨询）意见认真研究，必要时，可以书面形式向监理人提出采纳意见和不同意采纳意见的理由，并抄送发包人。

2.8 监理人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准、强制性条文和交通运输部关于工程勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例以及《交通运输部关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》（交公路发[2011]504号）、《福建省交通运输厅关于加强公路工程勘察设计管理的规定》（闽交建[2007]28号）、《福建省公路管理局关于印发福建省普通干线公路标准化设计指南（试行）的通知》（闽路建[2013]30号）、《福建省公路管理局关于进一步提升普通干线公路设计标准化的实施意见》（闽路建[2013]31号）等有关规定，并按工程勘察监理、设计审查（咨询）工作主要内容的要求完成本合同工程的工程勘察监理、设计审查（咨询）工作。在工程勘察监理、设计审查（咨询）过程中，如果国家或有关部门颁布了新的标准、规范及福建省交通运输厅下发的文件规定等，则监理人必须执行，由此发生勘察监理、设计审查（咨询）费用的增加，包含在本次投标报价中，发包人不另行支付。

2.9 监理人应在接到中标通知书7日内，根据工程勘察设计周期的总体安排向发包人提交详细的、各阶段的工程勘察监理、设计审查（咨询）进度工作计划，以及为完成本计划而采取的措施和必要说明，在经发包人批准后作为发包人控制工程勘察设计进度的依据。在工作计划执行过程中，发包人认为原有的工作计划已不能满足工程的需要时，监理人必须相应调整工作计划。

2.10 监理人应按与发包人签订的合同要求、根据项目各阶段进展的需要，派出符合要求的勘察监理、设计审查（咨询）相应负责人及人员投入工作，并保持人员的稳定；同时监理人还应根据工程进展的需要，按照发包人要求增派勘察监理、设计审查（咨询）相应负责人及人员，否则，视为咨询违约；监理人的勘察监理、设计审查（咨询）意见（或报告）应由投标文件中承诺的相应负责人及人员或经发包人批准的人员签署，否则视为监理人违约。

2.11 监理人应在工程勘察设计现场设立勘察监理、设计审查（咨询）项目组（即现场咨询机构），做好本项目工程勘察监理、设计审查（咨询）后续服务。勘察监理、设计审查（咨询）后续服务负责人及人员的资格、人数及驻现场时间除应满足上级交通运输主管部门的有关要求外，还应满足以下要求，否则，视为监理人违约：

①监理人的后续服务机构设置、负责人、人员组成、职责分工等情况，应在接到发包人通知后7个日历天内，向发包人核备；

②后续服务负责人应由负责本勘察监理、设计审查（咨询）的专业分项负责人或项目负责人担任，并应具有高级工程师及以上职称；

③项目组在工程实施的任何时间（发包人统一安排休息除外），常驻施工现场的勘察监理、设计审查（咨询）人员应不少于3名，其中至少有_隧道_专业_1_名，_桥涵_专业_1_名，_路基_专业__1_名；

④在结构工程实施期间，结构专业的勘察监理、设计审查（咨询）人员应确保每天驻现场；

⑤除常驻人员外，应根据各专业工程进度，各派至少1名参与本项目勘察监理、设计审查（咨询）的专业人员分阶段进驻；

⑥同时监理人还应根据工程进展的需要，在施工高峰期按照发包人要求增派勘察监理、设计审查（咨询）人员；

⑦监理人派驻现场的勘察监理、设计审查（咨询）人员每周到岗时间不得少于4个工作日，若发包人有通知，派驻后续服务负责人须在12小时内到岗。

2.12 监理人应为现场勘察监理、设计审查（咨询）相应负责人及人员提供必要的办公、生活设施和良好的工作条件，其费用应包含在投标报价中。后续服务办公生活设施基本要求：项目组办公区建筑面积不少于200平方米，生活区建筑面积不少于100平方米，应设置勘察、设计、综合等相关办公室，并配备必要的办公设施，包括但不仅限于1部2.5升及以上排量的越野车、3台套办公电脑、1台打印复印一体机、1台A3打印机、1套测量仪器等。上述所需费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。项目组驻地建设必须通过发包人的检查验收，监理人派驻现场的勘察监理、设计审查（咨询）人员应接受发包人的监督，否则，将视为监理人违约。

2.13 监理人必须公正地从事咨询工作，对咨询报告的客观性和准确性负责，不准利用其身份搞不正当的活动。如果监理人的相应负责人及人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，监理人应立即派出具有同等及以上资历的人员更换，监理人无正当理由拒绝更换的视为监理人的相应负责人及人员不到岗，应按照合同条款相关规定向发包人缴纳违约金，由此造成的工期延误和经济损失由监理人承担；监理人在事先取得发包人的同意，并按照合同条款相关规定向发包人缴纳违约金后，可以更换所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。未经发包人书面同意，监理人不得擅自更换相应负责人及人员。承包人擅自更换相应负责人及人员的，发包人有权单方面终止合同，其已交付的履约担保金不予返还。

2.14 监理人有权要求设计人提供咨询工作所必要的有关资料；设计人应当按要求提供该项目各阶段的有关资料（含核心技术资料）。监理人有责任和义务对所提供的资料做好保密工作，不得对外披露或泄漏并不得使用于其他项目。

2.15 监理人应在发包人规定的时间内及时在勘察、测设现场处理和解决勘察设计质量有关的问题，涉及较大、重大变更设计的，必要时监理人应组织专家进行技术经济等方面的论证，提出咨询审查意见。

2.16 对设计人提出有异议的咨询审查意见，由监理人组织专家论证确定，涉及变更初步设计批复及施工图设计发包人审定意见的，应报原审批、审定单位批准后方可修改设计。若监理人方案被采用，专家论证会费用由设计人支付。

2.17 监理人应加强廉政建设，做好廉洁自律工作，为预防和遏制腐败现象的产生，发包人和中标人在签订工程勘察监理、设计审查（咨询）合同书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，廉政合同格式见合同附件格式，明确双方在廉政建设方面的权利、义务以及应承担的违约责任。

2.18 监理人不得转包咨询业务。

2.19 监理人也须承担在工程勘察设计工作过程中决策和指导责任，除了招标文件另有规定外，对其工作范围外的工作不承担任何责任。设计人负责对工程勘察设计文件进行补充和修改，对补充和修改后的工程勘察设计文件变更承担质量责任外，相应追加监理人承担连带咨询审查质量责任。

2.20 若出现工程勘察监理、设计审查（咨询）质量和服务质量问题，发包人将视情况依据合同条款相关约定对监理人进行处罚，直至解除合同。

3．违约与赔偿

3.1 发包人的违约

（1）除因政策或地方政府决策影响外，由于发包人变更工程勘察设计项目、规模、条件，提供的咨询资料不准确，或未按期提供工程勘察监理、设计审查（咨询）必需的资料、工作条件，而造成工程勘察监理、设计审查（咨询）审查工作量的增加，或者由于发包人要求提前完成工程勘察监理、设计审查（咨询）工作而导致增加的人员和费用，视为包含在投标报价中，不另行支付。

（2）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非监理人原因造成），监理人应无条件接受；同时发包人除按监理人完成的实际工作量支付费用外，不再另行支付其他费用。

3.2 监理人的违约

当监理人发生本款约定的违约情况时，发包人有权向监理人课以违约金，具体约定如下：

（1）监理人违反本规定，将承揽的勘察监理、设计审查（咨询）任务转包或违规分包的，除扣减相应工作的勘察监理、设计审查（咨询）服务费用外，并处以相应工作勘察监理、设计审查（咨询）服务费2倍的违约金；情节严重的，提请上级主管部门按有关规定进行处罚。发包人还有权解除合同，不再支付监理人费用，监理人除应退还发包人已支付的所有款项外，还应赔偿由此给发包人造成的损失。

（2）监理人未按照国家及交通运输部现行的强制性技术标准、规范和规程和相关规定进行工程勘察监理、设计审查（咨询）的，发包人将计扣监理人合同价5%的违约金。发包人还有权解除合同，不再支付监理人费用；监理人除应退还发包人已支付的所有款项外，还应赔偿由此给发包人造成的损失。

（3）勘察监理、设计审查（咨询）单位未能按期提交阶段成果的（发包人同意延长期限的除外），则每延期7天（不足7天按7天计），发包人将分别按相应部分勘察设计咨询费用的1%～3%计扣监理人违约金。延期超过60天时，发包人有权解除合同，不再支付监理人费用，监理人还应退还发包人已支付的所有款项，还应赔偿由此给发包人造成的损失。

（4）因设计人设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣，监理人未事先察觉而被要求返工从而造成质量问题的，除由设计人负责继续完善勘察设计外，发包人还可视造成的时间延误和费用损失，按合同价3～5%计扣监理人的违约金。

（5）监理人若未及时选派合格的勘察监理、设计审查（咨询）相应负责人及人员进驻勘察测设现场的，或未能在发包人规定的时间内给予答复、完成勘察监理、设计审查（咨询）的，每延期15天（不足15天按15天计），发包人按合同价的5%计扣监理人的违约金。

（6）因工程勘察设计错误，监理人未事先察觉而造成一般质量事故的，监理人除应免收受损失部分的工程勘察监理、设计审查（咨询）费外，还应同时承担相当于直接损失部分工程勘察设计费的赔偿金。

（7）因工程勘察设计错误，监理人未事先察觉而造成重大质量事故的，除执行3．2款（6）的规定外，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予相应处罚。

（8）更换监理人人员每人次课以违约金的标准：监理人违反本规定，擅自更换监理（咨询）人员的，除用不低于原定人员资质标准的人员替换外，更换项目负责人、勘察总监理工程师、设计审查组组长的每人次处以5万元罚金；更换技术总负责人、分项专业负责人每人次处以2万元罚金；更换其他技术、管理人员每人次处以1万元罚金。

3.3 责任的期限

监理人与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。但监理人对本合同工程勘察监理、设计审查（咨询）质量的连带责任则是工程设计使用年限内的终身责任。

4.合同的生效、变更与终止

4.1 合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。监理人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

4.2 合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；监理人提交的经发包人审核通过的勘察监理、设计审查（咨询）详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）勘察监理、设计审查（咨询）技术要求；

（6）投标报价；

（7）投标文件中承诺投入项目的主要人员；

（8）构成本合同组成部分的其他文件。

4.3 履约担保

4.3.1监理人在签订合同协议书之前，应按“投标人须知前附表”约定的金额，即暂定合同价（含不可预见费）的10%向发包人提供履约担保。

履约担保的形式：按“投标人须知前附表”约定的形式。

4.3.2履约担保自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批勘察监理、设计审查（咨询）成果文件且监理人根据招标文件要求向发包人提交质量保证金（按结算价的3%计）之日起28天后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3.3发包人对监理人提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。

4.3.4执行本条规定所需的费用由监理人承担。

4.4 延误

由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加或时间延续则：

（1）监理人应将此情况与可能产生的影响尽快通知发包人，并采取合理措施使损失减至最低。

（2）监理人应保留详细原始记录。发包人在与监理人协商后相应地延长监理人的工作期限。

由于上述原因监理人增加的费用，视为包含在投标报价中，不另行支付。

4.5 推迟与终止

（1）发包人可以在至少28天以前以书面通知监理人暂停全部或部分勘察监理、设计审查（咨询）工作或终止本合同书，一旦收到此类通知，监理人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

（2）在合同履行期间，发包人根据有权部门要求，或政策性、计划安排调整终止或解除合同的（但并非监理人原因造成），监理人应无条件接受；同时发包人按监理人完成的实际工作量支付勘察监理、设计审查（咨询）费，不再支付其他费用。

（3）发包人认为监理人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知监理人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。

4.6 合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

5.费用与支付

5.1 工程勘察监理、设计审查（咨询）费用

5.1.1 中标通知书发出后、发包人与监理人首次签约时，监理人中标的投标报价（按照评标办法修正后）仅作为签约时的暂定合同价；待本工程建安工程费预算经财政部门评审后，按“签约合同价=经财政部门评审的建安工程费预算审核价×监理人中标的投标报价/暂定建安工程费1716281772元”计算签约合同价（计算结果取整到元，小数点后四舍五入）。若上述计算结果大于监理人中标的投标报价（按照评标办法修正后），则以监理人中标的投标报价（按照评标办法修正后）作为签约合同价。签约合同价确定后，发包人、监理人签订合同补充协议，确认该签约合同价，并作为后续勘察监理、设计审查（咨询）费结算及支付的依据。

5.1.2本合同的计价模式为总价合同。本合同的签约合同价是完成本项目勘察监理、设计审查（咨询）工作的全部费用［包含但不限于勘察监理费、工程设计审查（咨询）费、初步设计、施工图设计及竣（交）工阶段的安全评估费用，以及专家咨询、评审、交通、会务、税金等一切费用］。

5.1.3勘察监理、设计审查（咨询）费用实行发包人签证制度，即监理人完成各阶段勘察监理、设计审查（咨询）工作后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表签字确认，以此作为计算费用的依据之一。

5.1.4发包人按下列方式分期支付：

（1）勘察监理及设计审查（咨询）费用

①初步设计阶段咨询报告按期完成，并对初步设计修编进行复核形成核查报告送至发包人处，初步设计文件经发包人或上级主管部门审查、批准后，支付暂定合同价的35％。

②全部工程施工图设计阶段咨询报告均按期完成，并对全部工程施工图设计修编进行复核形成核查报告送至发包人处，全部工程施工图设计文件均经发包人或上级主管部门审查、批准后，支付暂定合同价的30％。

③待发包人完成施工招标，并与施工单位签订施工合同后，支付至签约合同价的75％。

④后续服务费用为签约合同价的15%，按每季度等额计量。本项目施工阶段，发包人每季度根据合同有关条款对监理人的后续服务质量进行考核、评价、确认后，按考评得分情况向监理人支付每季度后续服务费。当季度考评得分在85分及以上的，按计量额的100%支付；季度考评得分在75分及以上、85分以下的，按计量额的85%支付；季度考评得分在60分及以上、75分以下的，按计量额的75%支付；季度考评得分在60分以下（不含60分）的，不予支付。未予支付的后续服务费用视为监理人违约的违约金，由发包人扣回。《考评办法》在合同实施过程中另行制定。

⑤待本项目工程交工，并经交工验收合格，监理人向发包人提交质量保证金（按签约合同价的3%）后，支付至结算价的100%，同时退还履约保证金。

⑥本项目工程竣工，并经竣工验收合格后，发包人向监理人退还全部质量保证金。

⑦合同执行过程中，若监理人违约，所产生的违约金或赔偿金由监理人在接到发包人的《违约通知书》后14日历天内，缴纳至发包人指定的银行账户；若监理人未按时缴纳违约金或赔偿金，发包人有权从最近一期应支付给监理人的勘察监理、设计审查（咨询）费中扣除相应金额作为违约金或赔偿金。

（2）质量保证金

本款约定为：为保证监理人的勘察监理、设计咨询质量和服务质量，监理人必须在本项目经交工验收合格后14天内，向发包人提交质量保证金。质量保证金可采用现金（电汇或现金转账）、银行保函或直接从结算款中扣除，金额为签约合同价的 3 ％。若采用银行保函形式作为质量保证金时，银行保函应由监理人开立基本账户的银行开具（若监理人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具银行保函资格的银行开具，并附该上级银行出具的相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需一切费用由监理人自理。待本项目工程竣工并经发包人或上级主管部门进行竣工验收合格后28天内无息退还。若监理人出现工程勘察监理、设计审查（咨询）质量和服务质量问题，发包人将视情况没收质量保证金的部分或全部。

5.2 支付时间

发包人应按合同书规定的时间支付工程勘察监理、设计审查（咨询）费用。监理人应在每一阶段工作完成后的15日内提出付款申请，并附相应的支持性证明文件，发包人审查没有异议后，应在收到申请后30日内支付。监理人应当提供等额的增值税发票。

5.3 有异议的支付

如果发包人对监理人提交的付款申请有异议时，发包人应在收到付款申请5个工作日内发出书面通知要求监理人澄清，发包人应在收到监理人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起30天内支付。如果监理人在收到发包人要求书面澄清的通知后15天内（以监理人收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到监理人作出书面澄清为止。

5.4 审查

监理人应保存能清楚证明有关工程勘察监理、设计审查（咨询）工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。

5.5 暂定金额

本合同的暂定金额为工程勘察监理、设计审查（咨询）费的 / %。这项金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

5.6 工程勘察监理、设计审查（咨询）费用的调整

在合同实施期间，除按有权部门审定的建安工程费预算审核价确定签约合同价，以及“合同条款”第4.5款第（2）目所列情况外，本项目工程勘察监理、设计审查（咨询）费用不随国家政策或法规、标准及人工、材料、设备等因素的市场价格变化和工程勘察设计变更进行调整。

6.其它

6.1 法律和法规

本合同必须服从国家现行法律法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

6.2 转包和分包

禁止监理人将本合同规定的工程勘察监理、设计审查（咨询）任务转包和分包。

6.3 版权

发包人拥有勘察监理、设计审查（咨询）文件的版权。发包人使用或复制此类文件，事先不需要取得监理人的许可。发包人对所提供的资料及本工程的科研成果拥有知识产权，未经发包人许可，监理人不得复制或出版。

6.4 利益的冲突

除合同另有规定外，监理人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；监理人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

6.5 争端的解决

15.1 争议的最终解决方式： 诉讼 。

如采用诉讼，诉讼机构名称：项目所在地有管辖权的人民法院。

6.6 其他文件与规定

在投标前后及合同实施期间，如国家或地方颁布的法律、法规出现修改或变更，应按新规定执行。福建省交通运输厅、漳州市交通运输局或发包人下发并适用于本工程的文件、规定、办法等，如其内容不违背国家的法律、法规，监理人亦应无条件执行，有关的费用包含在合同总价中不予调整。

第二节	 合同附件格式

附件一  勘察监理、设计审查（咨询）合同协议书（投标时无须填写）

合同协议书

本合同协议书由            （以下简称“甲方”）与            （以下简称“乙方”）于      年    月    日共同签署。

甲方通过    月    日的中标通知书接受了乙方为                        勘察监理、设计审查（咨询）所做的投标，双方达成如下条款：

一、工程概况

第    标段由K    +    至K    +    。长约    km，公路等级为    ，设计时速为      ，    路面，有    立交    处；特大桥    座，计长    km；大中桥    座，计长    m；隧道    座，计长    m；以及其他构造物工程等。

二、乙方承担的勘察监理及设计审查（咨询）任务包括：                        。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；乙方提交的经甲方审核通过的勘察监理、设计审查（咨询）详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）勘察监理、设计审查（咨询）技术要求；

（6）投标报价；

（7）投标文件中承诺投入项目的主要人员；

（8）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币（大写）                元（¥        元）（其中包括暂列金额        元人民币）。

五、项目总负责人：            ；分项负责人：            。

六、乙方计划开始勘察监理、设计审查（咨询）日期：			，实际日期按照甲方在开始勘察监理、设计审查（咨询）通知中载明的开始勘察监理、设计审查（咨询）日期为准。勘察监理、设计审查（咨询）服务期限为		天。

七、甲方和乙方的责任和义务及违约条款遵照勘察监理、设计审查（咨询）合同条款的规定。

八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部勘察监理、设计审查（咨询）工作，且勘察监理、设计审查（咨询）费用结清后失效。

九、本协议书正本贰份、副本    份，合同双方各执正本壹份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：（单位全称）   （盖单位章）        乙方：（单位全称）   （盖单位章）

法定代表人                               法定代表人

或                                       或

其委托代理人          （职务）           其委托代理人          （职务）

（姓名）                                 （姓名）

（签字）                                 （签字）

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

日期：                                   日期：

附件二  廉政合同（投标时无须填写）

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，        （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目     标段的勘察监理、设计审查（咨询）单位               ［勘察监理、设计审查（咨询）单位名称，以下简称“乙方”］，特订立如下合同。

1. 甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）      标段勘察监理、设计审查（咨询）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察监理、设计审查（咨询）合同有关的勘察监理、设计审查（咨询）业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

（5）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察监理、设计审查（咨询）队伍。

3. 乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察监理、设计审查（咨询）合同失效日止。

7. 本合同作为           （项目名称）     标段勘察监理、设计审查（咨询）合同的附件，与勘察监理、设计审查（咨询）合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由甲方和乙方各执一份，送交甲方和乙方的监督单位各一份。

甲方：（单位全称）   （盖单位章）        乙方：（单位全称）   （盖单位章）

法定代表人                               法定代表人

或                                       或

其委托代理人          （职务）           其委托代理人          （职务）

（姓名）                                 （姓名）

（签字）                                 （签字）

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

日期：                                   日期：

附件三  勘察监理、设计审查（咨询）人员最低要求（投标时无须填写）

| 人 员 | 数量（人） | 资 格 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | ①具有路桥类专业高级工程师及以上职称；②近5年内（施工图设计批复时间在2016年1月1日后），作为项目负责人，完成过1条路线里程长度为5公里及以上的一级及以上公路兼城市道路功能项目（含长度1000米及以上特大桥或高架桥）的勘察监理、设计审查（咨询）或勘察设计［为能全面体现评审所需的特征或要素，除按要求提供相关业绩的网页截图外，还须提供相关业绩的《勘察监理、设计审查（咨询）合同》（或《勘察设计合同》）及施工图批复文件作为证明材料］。 |
| 勘察总监理工程师 | 1 | 地质专业高级工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察监理、设计审查（咨询）项目的勘察专业负责人或勘察总监理工程师，以及10年以上同类工程勘察或勘察监理经验。 |
| 工程测量分项负责人 | 1 | 工程测量专业或测绘工程专业高级工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察监理、设计审查（咨询）项目的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察或勘察监理经验。 |
| 勘察专业工程师 | ≥2 | 地质专业工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察监理、设计审查（咨询）的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察或勘察监理经验。 |
| 勘察监理员 | ≥2 | 地质专业初级以上职称，2年以上同类工程勘察设计或勘察监理、设计审查（咨询）项目经验。 |
| 设计审查（咨询）组长 | 1 | 路桥相关专业高级工程师及以上职称，担任过至少2个同类工程勘察设计或勘察监理、设计审查（咨询）的相同专业岗位，以及10年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 路线分项负责人 | 1 | 路桥相关专业高级工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）项目的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 路基路面工程分项负责人 | 1 | 路桥相关专业高级工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）项目的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 桥涵工程分项负责人 | 1 | 路桥相关专业高级工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）项目的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 隧道工程分项负责人 | 1 | 路桥相关专业高级工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）项目的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 市政工程分项负责人 | 1 | 市政或给排水相关专业工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）项目的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 交通工程及“智慧公路”分项负责人 | 1 | 交通工程或电子或通信或自动化或电气专业高级工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）项目的机电专业岗位，以及5年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 工程造价分项负责人 | 1 | 路桥或工程造价相关专业高级工程师及以上职称，持有交通部甲级造价证书或注册造价工程师执业证书，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）项目的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 设计审查（咨询）专业工程师 | ≥2 | 路桥或交通工程或市政或给排水或机电相关专业工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）项目的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 桥隧等设计计算复核工程师 | ≥2 | 路桥相关专业高级工程师及以上职称，担任过至少1个同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）项目的相同专业岗位，以及5年以上同类工程勘察设计或勘察设计监理（咨询）经验。 |
| 后续服务负责人 | 1 | 应由本项目负责人或勘察总监理工程师或设计审查（咨询）组长兼任。 |

备注：①在投标文件中应填报项目负责人的相关资料，并提供相关业绩证明材料的复印件或扫描复印件，其他人员由中标人在合同谈判时按招标资格审查条件报发包人审查、备案。

附件四  履约保证金格式（投标时无须填写）

如采用银行保函，格式如下。

履约保函

致：             （发包人全称）

鉴于         （监理人全称）（下称“监理人”）将与         （发包人全称）（下称“发包人”）签订                        勘察监理、设计审查（监理）合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额为人民币（大写）       元（¥       元）。

2.担保有效期自发包人与监理人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察监理、设计审查（监理）成果文件止。

3. 在本担保有效期内，因监理人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和监理人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：        （银行全称）     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （职务）

（姓名）

（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月     日

# 第五章  发包人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定检验、试验、试运行的具体要求（如有）。对于监理人负责提供的有关服务，在发包人要求中应一并明确规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容。

一、勘察监理、设计审查（咨询）要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的勘察监理、设计审查（咨询）要求，一般应包括以下内容：

1. 项目概况

（1）项目名称：国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程勘察监理、设计审查（咨询）。

（2）建设单位：福建省漳州公路交通工程有限公司。

（3）建设规模：本项目起点位于角美大碑头，接国省干线纵二线漳州台商投资区过境段公路，终点接东环城路和联六线，路线总长7.24公里，按一级公路标准兼城市道路功能建设，路基宽度33米，双向六车道，设计速度80km/h，沥青混凝土路面。全线桥梁总长2042m/6座（其中特大桥1023.5m/1座），隧道2633m/2座（其中560m/1座、2073m/1座），互通3处，涵洞9道。主要建设内容为：公路工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、照明工程、市政管线[包括雨水（最大管径为1350mm）、污水、给水（最大管径为1000mm）、电力、通信等]，项目总投资约22.8亿元，其中建安费约17.16亿元。

（4）技术标准

依据本项目的使用任务、性质、功能，项目所在区域地形情况及工程实际投资规模，结合交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）公路等级和设计速度选用原则，本项目按一级公路兼城市道路功能标准设计，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面。

（5）项目地理位置、周边环境、相关区域路网现状及规划等情况

国道G324 线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程的建设能够有效分离漳州城市区段（角美大碑头至龙文蔡坂村段）过境交通，缓解现有国道324 共线段的交通压力，消除国道324城区段交通瓶颈，全面提升国省干线纵二线（国道324 线）交通服务水平。同时，该项目的建设对增强福建省海西经济区的对外经济辐射，实现海西经济区和福建省全面协调发展,完善福建省普通国省干线公路网，对加强国防交通，保障部队和军事物资快速运送均具有重要意义。

本项目位于漳州市龙文区、漳州台商投资区，项目区域地形、地质、水文、气候等均满足工程建设条件需求；项目区域能够便捷获取筑路材料，区域路网能够满足筑路材料运输要求；沿线经过主要乡镇有漳州台商投资区角美镇、龙文区朝阳街道办事处，项目建设与沿线城镇规划相吻合，与路网规划相吻合，衔接合理，地方政府及民众大力支持，具有良好的群众基础。

2. 勘察监理、设计审查（咨询）范围及内容

本招标项目划分为1个标段，主要工作内容是：标段范围内的公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、隧道）及其附属设施（包括通风、消防、供电照明、监控及紧急救援等）、市政工程（含给水、排水等工程）、交叉、连接线、环保景观及其它工程（包括“三改”及顺接、取弃土场防护、标准化施工“三集中”建设等）、交通工程及沿线设施（含监控、通信、供电照明、安全防护、标志标线、管理、养护、服务等），以及公路事件监测预警系统、道路安全预警系统、交通流量调查系统、桥梁超限超载预警系统、气象监测预警系统、智慧排水控制系统、桥梁健康运营监测系统、隧道运营管理系统、智慧路灯系统、边坡检测系统、信息发布系统、智慧公路软件平台、BIM策划编制、BIM建模和技术运用等全部工程内容的工程勘察（包含初勘初测、详勘定测）监理，初步设计、技术设计（如有）、施工图设计、设计概、预算的编制、安全设施设计、施工招标图纸及工程量清单的编制、后续服务工作的审查（咨询），以及施工阶段的专项咨询服务，并执行《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布，国家安全监管总局令第77号修正）和《关于印发〈福建省道路建设项目安全设施“三同时”监督管理实施暂行办法〉的通知》（闽交建〔2017〕81 号）文件有关规定，完成项目各阶段的安全性评价工作。

3. 勘察监理、设计审查（咨询）依据

详见《合同条款》。

4. 项目使用功能的要求

详见《合同条款》。

5. 勘察监理、设计审查（咨询）人员和设备要求

详见《合同条款》。

6. BIM技术应用要求

依据交通运输部《关于推进公路水运工程应用BIM技术的指导意见》、《关于打造公路水运品质工程的指导意见》等文件以及上级单位相关文件要求，监理人应监督设计人在初步设计和施工图设计阶段应运用BIM技术优化和辅助设计，提升设计品质。

（1）BIM技术应用目标

本项目从实际工程问题出发,以需求为导向，以解决突出问题和突破现有技术瓶颈为目标，将BIM技术运用于设计过程。

本项目的BIM技术应用重点放在方案比选、可视化技术交底以及工程数字化交付三个方面。通过BIM技术应用，做到“提升项目品质、提高项目效率”的整体目标，将本项目BIM技术应用的价值达到最大化。

（2）BIM工作内容要求

①初步设计阶段，监理人应监督设计人根据发包人的具体要求建立路线走廊带环境模型（包含路网、水网、行政区划等），并提供经分析优化后的各专业初步设计BIM模型（包括且不限于路基路面、桥涵、隧道、交叉工程等），模型等级要求LOD 2.0，并进行方案比选、三维可视化方案汇报等应用。

②施工图设计阶段，监理人应监督设计人根据发包人的具体要求建立路线走廊带环境模型（包含路网、水网、行政区划等），增加敏感地质区块的表达，并提供经分析优化后的各专业施工图设计BIM模型（包括且不限于路基路面、桥涵、隧道、交叉工程等），模型等级要求LOD 3.0，并进行碰撞检查与空间分析、复杂节点深化、设计交底、数字化交付等应用。

③监理人应监督设计人提交两阶段设计匹配的可视化轻量化展示模型、周围地理信息的效果图、场景漫游视频等可视化成果。

④监理人应监督设计人充分利用BIM技术进行方案比选和可视化展示,在初步设计和施工图设计方案评审中进行应用。

⑤监理人应监督设计人交付施工图阶段BIM模型，以供施工阶段深化和使用。

7. 其他要求

详见《合同条款》。

二、适用规范标准

本工程的勘察监理、设计审查（咨询）过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于公路勘察监理、设计审查（咨询）方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及招标项目所在地关于公路工程勘察监理、设计审查（咨询）方面的文件、规定。

监理人在勘察监理、设计审查（咨询）工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

在勘察监理、设计审查（咨询）过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则监理人应采用新的标准或规范进行勘察监理、设计审查（咨询）。

监理人在勘察监理、设计审查（咨询）工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

1.（JTG B01-2014）            《公路工程技术标准》

2.（JTJ 002-87）              《公路工程名词术语》

3.（JTJ 003-86）              《公路自然区划标准》

4.（JTG/T B02-01-2008）       《公路桥梁抗震设计细则》

5.（JTG B03-2006）            《公路建设项目环境影响评价规范》

6.（JTG B04-2010）            《公路环境保护设计规范》

7.（JTG C10-2007）            《公路勘测规范》

8.（JTG C20-2011）            《公路工程地质勘察规范》

9.（JTG C30-2015）            《公路工程水文勘测设计规范》

10.（JTG E40-2007）           《公路土工试验规程》

11.（JTG D20-2017）           《公路路线设计规范》

12.（JTG/T D21-2014）         《公路立体交叉设计细则》

13.（JTG D30-2015）           《公路路基设计规范》

14.（JTG D50-2017）           《公路沥青路面设计规范》

15.（JTG D40-2011）           《公路水泥混凝土路面设计规范》

16.（JTG/T D33-2012）         《公路排水设计规范》

17.（JTG D60-2015）           《公路桥涵设计通用规范》

18.（JTG D61-2005）           《公路圬工桥涵设计规范》

19.（JTG 3362-2018）          《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

20.（JTG D63-2019）           《公路桥涵地基与基础设计规范》

21.（JTG D64-2015）           《公路钢结构桥梁设计规范》

22.（JTG 3370.1-2018）        《公路隧道设计规范》（第一册 土建工程）

23.（JTG D70/2-2014）         《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属

设施》

24.（JTG/T D70/2-01-2014）    《公路隧道照明设计细则》

25.（JTG/T D70/2-02-2014）    《公路隧道通风设计细则》

26.（JTG D81-2017）           《公路交通安全设施设计规范》

27.（JTG/T D81-2017）         《公路交通安全设施设计细则》

28.（JTG/T B07-01-2006）      《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

29.（JTG B05-2015）           《公路项目安全性评价规范》

30.（JTG 2120-2020）          《公路工程结构可靠度设计统一标准》

31.（GB 50162-92）            《道路工程制图标准》

32.（交公路发[2007]358 号）   《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

33.（JTG 3830-018）           《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》

34.（JTGT 3831-2018）         《公路工程概算定额》

35.（JTGT 3832-2018）         《公路工程预算定额》

36.（JTGT 3833-2018）         《公路工程机械台班费用定额》

37.（建标[2011]124号）        《公路工程项目建设用地指标》

38.（YD 2002-92）             《长途通信干线电缆线路工程设计规范》

39.（GB 51158-2015）          《通信线路工程设计规范》

40.（YDJ 44-89）              《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行

技术规定》

41.（GB 50689-2011）          《通信局（站）防雷与接地设计工程技术规定》

42.（GB/T 50374-2018）        《通信管道工程施工及验收技术规范》

43.（GB 50198-2011）          《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

44.（GB 50174-2008）          《电子信息系统机房设计规范》

45.（ITU-T）                  《国际电工协会系列标准》

46.（GB 50057-2010）          《建筑物防雷设计规范》

47.（GB 51348-2019）          《民用建筑电气设计标准》

48.（YDJ 9-90）               《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》

49.（GB 51171-2016）          《通信线路工程验收规范》

50.（GB 50168-2018）          《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

51.（JTG/T C10-2007）         《公路勘测细则》

52.（GB/T 20257.1-2007）      《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》

53.（GB/T 13923-2006）        《基础地理信息要素分类与代码》

54.（CH 1003-1995）           《测绘产品质量评定标准》

55.（CH 1002-1995）           《测绘产品检查验收规定》

56.（GB/T 18316-2008）        《数字测绘成果质量检查与验收》

57.（建质函[2008] 247 号）    《建筑工程设计文件编制深度规定》

三、成果文件要求

1. 成果文件的组成：勘察设计说明、图纸等

2. 成果文件的深度

3. 成果文件的格式要求

4. 成果文件的份数要求

5. 成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求

（2）电子版的要求

（3）其他要求

6. 成果文件的展板、模型、沙盘、动画要求

7. 成果文件的其他要求

四、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施

1. 发包人提供的办公房屋及冷暖设施：无。

2. 发包人提供的设备清单：无。

3. 发包人提供的设施清单：无。

（二）发包人提供的资料

1. 前一阶段研究或设计的成果文件及相应的批件

（三）发包人财产使用要求及退还要求

无。

五、发包人提供的便利条件

无。

六、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 监理人自备的办公设备：如计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 监理人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 监理人自备的勘察检测仪器、设备、工具

7. 监理人应根据勘察设计实际需要：

（1）自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作；

（2）自行搜集或购买相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、供配电、照明等设施）；沿线供电资料；沿线管线资料；沿线气象、环境、人文景观的有关资料；相关路网的管理运营体制资料；相关路网服务设施设置情况的资料；与交通工程相关的规划资料。

……

七、发包人的其他要求

发包人的其他要求包括：

……

## 附件1

工程概况及招标范围

一、相关区域路网现状及规划（包括道路及交通工程设施现状及规划）

国道G324 线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段改线工程的建设能够有效分离漳州城市区段（角美大碑头至龙文蔡坂村段）过境交通，缓解现有国道324 共线段的交通压力，消除国道324城区段交通瓶颈，全面提升国省干线纵二线（国道324 线）交通服务水平。

同时，该项目的建设对增强福建省海西经济区的对外经济辐射，实现海西经济区和福建省全面协调发展,完善福建省普通国省干线公路网，对加强国防交通，保障部队和军事物资快速运送均具有重要意义。

二、建设规模及技术标准

1、建设规模

本项目起点位于角美大碑头，接国省干线纵二线漳州台商投资区过境段公路，终点接东环城路和联六线，路线总长7.24公里，按一级公路标准兼城市道路功能建设，路基宽度33米，双向六车道，设计速度80km/h，沥青混凝土路面。全线桥梁总长2042m/6座（其中特大桥1023.5m/1座），隧道2633m/2座（其中560m/1座、2073m/1座），互通3处，涵洞9道。主要建设内容为：公路工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、照明工程、市政管线[包括雨水（最大管径为1350mm）、污水、给水（最大管径为1000mm）、电力、通信等]，项目总投资约22.8亿元，其中建安费约17.16亿元。

2、技术标准

依据本项目的使用任务、性质、功能，项目所在区域地形情况及工程实际投资规模，结合交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）公路等级和设计速度选用原则，本项目按一级公路兼城市道路功能标准设计，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面。

三、招标范围（标段划分及主要工作内容）

本招标项目划分为1个标段，主要工作内容是：合同段范围内的公路工程（含路线、路基、路面、桥涵、隧道）及其附属设施（包括通风、消防、供电照明、监控及紧急救援等）、市政工程（含给水、排水等工程）、交叉、连接线、环保景观及其它工程（包括“三改”及顺接、取弃土场防护、标准化施工“三集中”建设等）、交通工程及沿线设施（含监控、通信、供电照明、安全防护、标志标线、管理、养护、服务等），以及公路事件监测预警系统、道路安全预警系统、交通流量调查系统、桥梁超限超载预警系统、气象监测预警系统、智慧排水控制系统、桥梁健康运营监测系统、隧道运营管理系统、智慧路灯系统、边坡检测系统、信息发布系统、智慧公路软件平台、BIM策划编制、BIM建模和技术运用等全部工程内容的工程勘察（包含初勘初测、详勘定测）监理，初步设计、技术设计（如有）、施工图设计、设计概、预算的编制、安全设施设计、施工招标图纸及工程量清单的编制、后续服务工作的审查（咨询），以及施工阶段的专项咨询服务，并执行《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布，国家安全监管总局令第77号修正）和《关于印发〈福建省道路建设项目安全设施“三同时”监督管理实施暂行办法〉的通知》（闽交建〔2017〕81 号）文件有关规定，完成项目各阶段的安全性评价工作。

四、招标项目建设条件

本项目位于漳州市龙文区、漳州台商投资区，项目区域地形、地质、水文、气候等均满足工程建设条件需求；项目区域能够便捷获取筑路材料，区域路网能够满足筑路材料运输要求；沿线经过主要乡镇有漳州台商投资区角美镇、龙文区朝阳街道办事处，项目建设与沿线城镇规划相吻合，与路网规划相吻合，衔接合理，地方政府及民众大力支持，具有良好的群众基础。

五、招标项目位置示意图

## 附件2

勘察设计原始资料

一、招标人向各投标人提供下列原始文件

本招标项目地理位置图，详见附件1。

二、下述资料由投标人依据设计需要自行收集

公路工程（不含交通工程）勘察设计：

投标人应根据实际需要，自行搜集或购买全部地形图、地质图、规划图及 所涉及的其他图纸或资料，自费进行工程测量、工程勘察、研究试验及有关协调（包括签订协议）、调查和资料搜集等工作。

公路工程（交通工程）勘察设计：

1、相关路网交通工程设施的配置资料（包括通信、监控、收费、安全、照明 设施）。

2、沿线高压供电的资料。

3、沿线公用通信网的资料。

4、沿线气象、环境、人文景观的有关资料。

5、相关路网的管理运营体制资料。

6、相关路网服务设施设置情况的资料。

7、与交通工程相关的规划资料。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）勘察设计

投 标 文 件

第一卷  商务文件

投标人：               （盖单位电子章）

年      月    日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

三、投标保证金、银行保函及年度保证金

四、拟分包项目情况表

五、资格审查表

六、投标人信用等级情况及信用分使用申请表

## 一、投标函

（招标人名称） ：

- 经现场踏勘和研究                    （项目名称）勘察设计招标文件的全部内容（含第___号至第___号补遗书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行投标，其中投标价详见报价函。

- 如果我方中标，我方保证在中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在勘察设计合同协议书所规定的期限内（本工程勘察设计周期为     日历天）完成通知要求的勘察设计任务。

- 项目负责人姓名：      ，性别：   年龄：   ，现任职务：    ，职称：    。

- 如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

- 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

- 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方以金额为人民币      万元的投标保证金与本投标函同时递交。

- 在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续服务的承诺为：                            。

投 标 人：                          （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖电子章）

年       月       日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

姓名：         （法定代表人亲笔签字）性别：       年龄：       职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位电子章）

年    月    日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）勘察设计投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

投  标  人：                （盖单位电子章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月

## 三、投标保证金、银行保函及年度保证金

(一)投标保证金

（上传转账或电汇单据的扫描件）

(二)投标银行保函（格式）

（招标人名称）：

鉴于    （投标人名称）（以下称“投标人”）参加        （项目名称） 第    标段的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；或招标人在发出中标通知书后，投标人非不可抗力原因而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保的；或投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正的；或投标人提交了虚假材料的；或反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同；或有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标的；我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）             元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满30日内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

注：1.允许投标人实际开具的投标信用银行保函与以上格式有所不同，但不得更改以上格式中的实质性内容。

2.保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料

3.投标信用银行保函原件在递交投标文件时单独提交，投标文件中附其彩色扫描件。

（三）年度保证金

（按照交易中心相关规定上传证明材料）

（四）银行电子保函

（按照交易中心相关规定上传证明材料）

## 四、拟分包项目情况表

| 分包人名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的勘察设计 任务及其工作量 |  |
| 分包工作量占总工 作量的比例（%） |  |
| 分包人完成类似勘 察设计任务的经历 | 注：本栏应写明分包人以往做过的类似勘察设计任务，包括工程 名称、工程地点、造价、勘察设计周期和其发包人的姓名和地址 |
| 拟配备主要人员的 情况 | 注：本栏应写明分包人拟配备的主要人员，包括姓名、性别、年 龄、职称、拟担任职务、工作经历等内容。 |

注：若无分包人，则投标人应填写“无”；若有分包人，在本表后应附分包人的法人营业执照副本（全本）的扫描件、资质证书副本（全本）的扫描件。上述所有执照、证书扫描件均应加盖分包人单位章。

## 五、资格审查表

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 勘察资质等级 |  | 其中 | 高级职称 |  |
| 设计资质等级 |  |  | 中级职称 |  |
| 营业执照号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备 注 |  |

注：1.在本表后应附法人营业执照副本（全本）的彩色扫描件、勘察资质证书副本（全本）的彩色扫描件、设计资质证书副本（全本）彩色扫描件、基本账户开户许可证或基本存款开户信息的彩色扫描件。上述所有执照、证书扫描件均应加盖投标人单位章。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

#### （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的勘察设计工作 |  |
| 勘察设计周期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.投标人应提供施工图设计批复在2016年1月1日后至本招标项目投标截止时间止完成的类似勘察设计项目情况。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.项目完成情况：根据先后顺序分为“初步设计批复”、“施工图设计已审批”等不同阶段，投标人应根据项目实际完成情况进行填报。

3.本表后应附“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图，即包括工程名称、合同价、技术等级、主要设计内容等在内的项目详细信息网页截图。除网页截图外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关项目网页截图或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

4.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

5.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（三）拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称及专业 |  | 学 历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事勘察设计工作年限 |  |
| 毕业学校 |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前承担的任务 |  |
| 备 注 |  |

注：1.本表应填写项目负责人相关情况。附拟委任的项目负责人的身份证、职称资格证书、毕业证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的彩色扫描件。

2.项目负责人的姓名和相关证书编号，应与在“全国公路建设市场信用信息管理系统”（https://glxy.mot.gov.cn）或“福建省公路水路建设市场信用信息管理系统（信用交通·福建）”（http://218.85.65.4:30050/gzwz）中登记的实质性内容一致，并提供相关业绩网页截图文件。除网页截图外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。

3.项目负责人须提供社保或税务机构开具在投标截止期之前的三个月内出具的缴费时间连续六个月以上的社保相关证明材料文件彩色扫描件并加盖投标单位电子章。如投标人属事业法人单位，则由投标人的上级主管部门出具拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料彩色扫描件并加盖投标单位电子章。

#### （四）投标人信誉情况表

投标人应针对第二章“投标人须知前附表”附录4的要求，在此对其信誉情况作出说明。并附 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对本单位未被列入“失信被执行人”的网页截图；“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）对本单位未被列入“严重违法失信企业名单”的网页截图；投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内均无行贿犯罪行为的承诺函，承诺函格式自拟。以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

#### （五）投标人与其他单位资产关联、隶属关系框图

本框图须提供涉及投标人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示投标人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。

## 六、投标人信用等级情况及信用分使用申请表

| 基本情况表 | 备注 |
| --- | --- |
| 投标人： （单位全称） 在 年度福建省交通建设普通公路建设工程项目信用等级考核级别： 级（如未参与考核，则填写“未考核”） 在 年度福建省交通建设高速公路工程项目信用等级考核级别： 级（如未参与考核，则填写“未考核”） 本企业在本年度已经使用信用分情况： 。（填写格式：在 中标项目中使用 信用等级。未如实填报，按废标处理） 本企业本次○申请使用/○不申请使用 年度福建省交通建设 （□普通公路建设、□高速公路工程）项目信用等级考核级别： 级 |  |
| 设计项目负责人 姓名： ；性别： ；年龄： ；现任职务： ；职称： ； 在 年度福建省交通建设 （□普通公路建设、□高速公路工程） 项目信用等级考核级别： 级。 本人在本年度已经使用信用分情况： 。（填写格式：在 中标项目中使用 信用等级。未如实填报，按废标处理） 本人本次○申请使用/○不申请使用 年度福建省交通建设 （□普通公路建设、□高速公路工程）项目信用等级考核级别： 级 |  |
| 备注： 1、投标人依据福建省交通运输厅《关于 年度交通建设项目从业单位和主要从业人员年度信用考核结果的通报》填写。 2、从业单位和主要从业人员在普通公路建设中被福建省交通运输厅、省重点办信用考核定级为C级、D级且在有效期限内的，应在备注栏如实填写。 3、考核级别按“AA” 、“A” 、“B” 、“C” 、“D”填写。若未填写申请使用信用分，按B级处理。未参加福建省交通建设市场信用考核的从业单位和从业人员在备注栏直接填写“未参加考核”，信用分使用及申请栏无需填写。 |  |
| 投标人： （盖单位电子章） 法定代表人 或被授权的代理人： （签字或盖电子章） 年 月 日 |

（项目名称）勘察设计

投 标 文 件

第二卷  技术文件

年      月    日

目    录

一、对招标项目的理解和总体设计思路

二、对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施

三、对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法和建议

四、勘察设计工作量及计划安排

五、勘察设计的质量保证措施、进度保证措施

六、后续服务的安排及保证措施

七、其他建议与附必要的图纸

## 一、对招标项目的理解和总体设计思路

技术建议书应采用暗标评审，其编制要求为：

1.技术建议书中不可体现投标人名称、具体设计人员的姓名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息。

2.技术建议书中不可增加与技术建议书无关的符号，不得盖章，也不得签电子章。

3.投标人应按投标文件制作软件工具的标签提示导入或编辑技术建议书中相关内容，无需制作目录和编制页码。

4.技术建议书采用A3幅面（平纵缩图可采用A3加长）横向排版，上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。总页数不得超过100页。

5.技术建议书中的文字部分格式要求：主标题采用宋体小三号加粗，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文采用宋体小四号；行距为固定值20磅；标题、段落首行缩进2个汉字。

6.“附必要的图纸”应按下列“图框格式”制作，图名不带括号，图号应按T**连续编号，即T01、T02、T03……，采用宋体小四号。

图框格式

| （项目名称） | （图 名） | 图号 |  | 时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：上、下及右页边距分别为 1cm，左页边距为 2.5cm。

## 二、对招标项目勘察设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施

技术建议书应采用暗标评审，其编制要求为：

1.技术建议书中不可体现投标人名称、具体设计人员的姓名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息。

2.技术建议书中不可增加与技术建议书无关的符号，不得盖章，也不得签电子章。

3.投标人应按投标文件制作软件工具的标签提示导入或编辑技术建议书中相关内容，无需制作目录和编制页码。

4.技术建议书采用A3幅面（平纵缩图可采用A3加长）横向排版，上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。总页数不得超过100页。

5.技术建议书中的文字部分格式要求：主标题采用宋体小三号加粗，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文采用宋体小四号；行距为固定值20磅；标题、段落首行缩进2个汉字。

6.“附必要的图纸”应按下列“图框格式”制作，图名不带括号，图号应按T**连续编号，即T01、T02、T03……，采用宋体小四号。

图框格式

| （项目名称） | （图 名） | 图号 |  | 时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：上、下及右页边距分别为 1cm，左页边距为 2.5cm。

## 三、对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法和建议

技术建议书应采用暗标评审，其编制要求为：

1.技术建议书中不可体现投标人名称、具体设计人员的姓名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息。

2.技术建议书中不可增加与技术建议书无关的符号，不得盖章，也不得签电子章。

3.投标人应按投标文件制作软件工具的标签提示导入或编辑技术建议书中相关内容，无需制作目录和编制页码。

4.技术建议书采用A3幅面（平纵缩图可采用A3加长）横向排版，上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。总页数不得超过100页。

5.技术建议书中的文字部分格式要求：主标题采用宋体小三号加粗，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文采用宋体小四号；行距为固定值20磅；标题、段落首行缩进2个汉字。

6.“附必要的图纸”应按下列“图框格式”制作，图名不带括号，图号应按T**连续编号，即T01、T02、T03……，采用宋体小四号。

图框格式

| （项目名称） | （图 名） | 图号 |  | 时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：上、下及右页边距分别为 1cm，左页边距为 2.5cm。

## 四、勘察设计工作量及计划安排

技术建议书应采用暗标评审，其编制要求为：

1.技术建议书中不可体现投标人名称、具体设计人员的姓名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息。

2.技术建议书中不可增加与技术建议书无关的符号，不得盖章，也不得签电子章。

3.投标人应按投标文件制作软件工具的标签提示导入或编辑技术建议书中相关内容，无需制作目录和编制页码。

4.技术建议书采用A3幅面（平纵缩图可采用A3加长）横向排版，上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。总页数不得超过100页。

5.技术建议书中的文字部分格式要求：主标题采用宋体小三号加粗，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文采用宋体小四号；行距为固定值20磅；标题、段落首行缩进2个汉字。

6.“附必要的图纸”应按下列“图框格式”制作，图名不带括号，图号应按T**连续编号，即T01、T02、T03……，采用宋体小四号。

图框格式

| （项目名称） | （图 名） | 图号 |  | 时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：上、下及右页边距分别为 1cm，左页边距为 2.5cm。

## 五、勘察设计的质量保证措施、进度保证措施

技术建议书应采用暗标评审，其编制要求为：

1.技术建议书中不可体现投标人名称、具体设计人员的姓名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息。

2.技术建议书中不可增加与技术建议书无关的符号，不得盖章，也不得签电子章。

3.投标人应按投标文件制作软件工具的标签提示导入或编辑技术建议书中相关内容，无需制作目录和编制页码。

4.技术建议书采用A3幅面（平纵缩图可采用A3加长）横向排版，上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。总页数不得超过100页。

5.技术建议书中的文字部分格式要求：主标题采用宋体小三号加粗，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文采用宋体小四号；行距为固定值20磅；标题、段落首行缩进2个汉字。

6.“附必要的图纸”应按下列“图框格式”制作，图名不带括号，图号应按T**连续编号，即T01、T02、T03……，采用宋体小四号。

图框格式

| （项目名称） | （图 名） | 图号 |  | 时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：上、下及右页边距分别为 1cm，左页边距为 2.5cm。

## 六、后续服务的安排及保证措施

技术建议书应采用暗标评审，其编制要求为：

1.技术建议书中不可体现投标人名称、具体设计人员的姓名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息。

2.技术建议书中不可增加与技术建议书无关的符号，不得盖章，也不得签电子章。

3.投标人应按投标文件制作软件工具的标签提示导入或编辑技术建议书中相关内容，无需制作目录和编制页码。

4.技术建议书采用A3幅面（平纵缩图可采用A3加长）横向排版，上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。总页数不得超过100页。

5.技术建议书中的文字部分格式要求：主标题采用宋体小三号加粗，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文采用宋体小四号；行距为固定值20磅；标题、段落首行缩进2个汉字。

6.“附必要的图纸”应按下列“图框格式”制作，图名不带括号，图号应按T**连续编号，即T01、T02、T03……，采用宋体小四号。

图框格式

| （项目名称） | （图 名） | 图号 |  | 时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：上、下及右页边距分别为 1cm，左页边距为 2.5cm。

## 七、其他建议与附必要的图纸

技术建议书应采用暗标评审，其编制要求为：

1.技术建议书中不可体现投标人名称、具体设计人员的姓名和以往承担过的项目信息等可以判定投标人单位的信息。

2.技术建议书中不可增加与技术建议书无关的符号，不得盖章，也不得签电子章。

3.投标人应按投标文件制作软件工具的标签提示导入或编辑技术建议书中相关内容，无需制作目录和编制页码。

4.技术建议书采用A3幅面（平纵缩图可采用A3加长）横向排版，上、下及右页边距分别为1cm，左页边距为2.5cm。总页数不得超过100页。

5.技术建议书中的文字部分格式要求：主标题采用宋体小三号加粗，正文中小标题采用宋体小四号加粗；正文采用宋体小四号；行距为固定值20磅；标题、段落首行缩进2个汉字。

6.“附必要的图纸”应按下列“图框格式”制作，图名不带括号，图号应按T**连续编号，即T01、T02、T03……，采用宋体小四号。

图框格式

| （项目名称） | （图 名） | 图号 |  | 时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：上、下及右页边距分别为 1cm，左页边距为 2.5cm。

（项目名称）勘察设计

投 标 文 件

第三卷    报价文件

投标人：                      （盖单位电子章）

年    月     日

## 一、报价函

致：             （招标人名称）

经现场踏勘和研究            （项目名称）勘察设计招标文件的全部内容（含第  号至第  号补遗书）后，我方就上述勘察设计任务及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以人民币（大写）       元（¥       ）的投标总报价，其中暂列金额人民币（大写）       元（¥      ），完成本招标项目规定的所有工作内容，并接受招标文件第三章“评标办法”第2.10款规定的对本投标价进行的“算术性修正”。同时，我方承诺：本投标价最终受“通用合同条款”第7.1款的约束和调整。

投 标 人：                            （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖电子章）

年    月   日

注：投标价精确到“元”。

## 二、报价清单说明

1.“报价清单”应与 “投标人须知”、“合同条款”和“工程勘察监理、设计审查（咨询）技术标准与规范”一起使用。投标人应慎重提出“报价清单”，并以此作为本招标项目勘察监理、设计审查（咨询）费的基础。

2.监理人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的工程勘察监理、设计审查（咨询）工作，并将工程勘察监理、设计审查（咨询）费计入相应的报价项目中。“报价清单”所列的报价，应包括勘察监理费、设计审查（咨询）费等为完成本招标项目工程勘察监理、设计审查（咨询）全过程的一切费用、利润、税金等以此有关的一切费用。

3.“报价清单”为通用表格，投标人应根据招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，发包人将认为有关费用已包含在其他项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在工程勘察监理、设计审查（咨询）中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，发包人不另行支付。

4.投标人在“报价清单”中报价应以人民币元为单位。

5.投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人勘察设计报价的合理性作出判断。

6.暂列金额为勘察监理、设计审查（咨询）费的  /  %，未报暂列金额的按废标处理。

## 三、公路工程勘察工作报价清单表

勘察监理工作量及报价清单表

单位：元(人民币)

| 编号 | 项目 | 计量单位 | 实物工作量 | 单价金额 | 合价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 初勘（测）监理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 101 | 详勘（测）监理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 勘察监理收费小计（A）= 元（人民币） |

注：本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点，按照《公路工程地质勘察规范》、《公路勘测规范》、《公路勘测细则》及合同条款的相关规定，核实勘察工作内容及工作量，分别列出并填写本表各勘察项目的分项及子项。同时，投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价清单后面。

## 四、公路工程设计工作报价清单表

设计审查（咨询）工作量及报价清单表

单位：元(人民币)

| 编号 | 项目 | 计量单位 | 实物工作量 | 单价金额 | 合价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 初步设计审查（咨询） |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 210 | 施工图设计审查（咨询） |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 设计审查（咨询）收费小计（B）= 元（人民币） |

注：1.本清单格式仅为示例，投标人应根据本招标项目工程特点和设计工作内容，分别列出并填写本表各设计项目的分项及子项。

2.投标人应将详细的计算说明（包括每一分项、子项的计算依据及计算过程等）附在报价清单后面。

## 五、报价清单汇总表

勘察监理、设计审查（咨询）报价清单汇总表

| 序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘察监理费A |  |  |
| 2 | 工程设计审查（咨询）费B |  |  |
| 3 | 暂列金额C［C=（A+B）×0%］ |  |  |
| 4 | 最终投标总报价=A+B+C |  |  |
| 5 | 最终投标总报价 |  |  |

投 标 人：                     （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖电子章）

年    月   日

## 六、其他材料